Асинхронные  электродвигатели

с  короткозамкнутым  ротором

- Условные  обозначения

| ххх | х | ххх | х | х | хххх | хх | хххх |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- – Название  серии (А – асинхронный,  И – разработана  в  рамках  Интерэлектро,

Р  или  С – привязка  мощности  к  установочно-присоединительным  размерам  по  стандарту   РС3031-71  или  CENELEC – DOCUMENT 28/64).

- – Электрические  модификации:

С – с  повышенным  скольжением;

В – встраевыемые;

Е – однофазные  с  двухфазной  обмоткой;

3Е – однофазные  с  трехфазной  обмоткой.

- – Габарит – высота  оси  вращения,  мм:  71,  80,  90,  100,  112.

- – Установочный  размер  по  длине  станины:

S – короткая;

L – длинная.

Отсутствие  буквы - единые  установочные  размеры  для  статоров  A,  B,  C,  D.

- – Длина  сердечника  статора  A,  B,  C,  D

Отсутствие  буквы  означает,  что  при  данном  установочном  размере (S  или  L)  выполняется  только  одна  длина  сердечника.

- – Число  полюсов  двигателя:  2,  4,  6,  8,  4/2,  6/4,  8/4.

- – Конструктивные  модификации

Б – со  встроенной  температурной  защитой;

РЗ – для  мотор-редукторов;

Ж – для  моноблочных  насосов;

П – повышенной  точности  по  установочным  размерам;

Е – со  встроенным  электромагнитным  тормозом;

Х2 – химическое  исполнение.

- – Климатические  исполнения:  У2,  У3,  Т2,  УХЛ2,  УХЛ4 по  ГОСТ 15150.

- Исполнения  по  способу  монтажа

IM 1081(1082)                                IM 2081(2082)                               IM 2181(2182)

В3                                                    В35                                                 В34

IM 3081(3082)                                  IM 3681(3682)

В5                                                      В14

- Исполнение  по  степени  защиты:

IP 54,  IP 55  по  ГОСТ 17494

Первая  цифра  5 – пыль  не  может  попасть  внутрь  корпуса  в  количестве,

достаточном  для  нарушения  работы  двигателя.

Вторая  цифра  4 – обеспечивается  защита  от  попадания  брызг  воды.

5 – обеспечивается  защита  от  попадания  струй  воды.

- Заказ  электродвигателей

Для  более  полного  и  качественного  выполнения  Ваших  заказов  просим  в  заявке  указывать  следующие  данные  требуемого   двигателя

– тип;

– мощность, кВт;

– частота  вращения, об/мин;

– номинальное  напряжение, В;

– частота  сети, Гц;

– климатическое  исполнение  и  категорию  размещения;

– монтажное  исполнение;

– исполнение  по  степени  защиты;

– специальные  требования (при  необходимости).

Пример:  Двигатель  АИР90L4У3,  380 В,  50 Гц,  IM1081,  IP54 (мощность – 2,2 кВт,  1420 об/мин).

5 Электродвигатели  асинхронные  серии  АИР

5.1 Электродвигатели  асинхронные  трехфазные  общепромышленного  исполнения.

Предназначены  для  комплектации  электроприводов  различных  механизмов  во  всех  отраслях  промышленности  и  аграрного  комплекса.

Рассчитаны  для  работы  от  сети  переменного  трехфазного  тока.  Частота  сети  50  и  60 Гц,

напряжение 220-660 В, степень  защиты  электродвигателей  IP54(по  заказу  IP55),  класс  изоляции  F.

Возможно  изготовление  двигателей  в  следующих  модификациях:

- со  встроенной  температурной  защитой  (Б);

- повышенной  точности (П);

- химостойкие (Х2);

-  климатических  исполнений:  умеренный  климат (У2, У3, У5),  умеренно-холодный (УХЛ2, УХЛ4),  тропический (Т2)  по  ГОСТ 15150

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей приведены на рис. А и таблице 1

Электрические  параметры  и  массы (для  исполнения IM1081)  приведены  в  таблице 2

Исполнение  IM108Х                            Исполнение  IM208Х, IM218X, IM308X, IM368X

(*  Только  для  однофазных  двигателей)

Рисунок А

Таблица 1

*Освоение  в  2007г.

Таблица 2

5.2 Многоскоростные  электродвигатели

Предназначены  для  привода  механизмов,  требующих  ступенчатого  регулирования  частоты  вращения.

Специальные  исполнения  соответствуют  двигателям  общепромышленного  исполнения.

Габаритные,  установочно-присоединительные  размеры  указаны  на  рис. А  и  таблице 1

Электрические  параметры  и  массы (для  исполнения  IM1081)  приведены  в  таблице 3

Таблица 3

  - Электродвигатели  с  повышенным  скольжением

Предназначены  для  привода  механизмов  с  большой  инерционностью,  а  также  механизмов,  работающих  в  повторно-кратковременном  режиме (S3).  Скольжение  при  номинальной  нагрузке  у  этих  двигателей  выше,  чем  у  базового  исполнения,  а  критическое  скольжение  составляет  около  40%.  Двигатели  унифицированы  с  основным  исполнением. В обозначении  имеют дополнительную  букву  С  после  названия  серии (АИРС).

Специальные  исполнения  соответствуют  двигателям  общепромышленного  исполнения.

Электрические  параметры  и  массы (для  исполнения  IM1081)  приведены  в  таблице 4

Таблица 4

5.4 Электродвигатели  для  привода  моноблочных  насосов.                                                 Таблица 5

Предназначены  для привода  моноблочных

центробежных,  циркуляционных  и  вихревых  насосов.

Двигатели  имеют  специальный  конец  вала  в  зависи-

мости  от  конструкции  насоса.

Габаритные,  установочно-присоединительные  размеры

указаны  на  рис. Б  и  таблице 5

Электрические  параметры  и  массы (для  исполнения

IM2081)  приведены  в  таблице 6

Рисунок Б

Таблица 6

  - Электродвигатели  для  мотор-редукторов                                                                  Таблица 7

Предназначены  для  привода  зубчатых  мотор-редукторов.

Двигатели  изготавливаются  со  специальными  валами  и

фланцами (рис. В и табл. 7, в числителе указаны размеры для

основного исполнения, в знаменателе – для варианта с

укороченным концом вала).

Электрические  параметры  соответствуют  двигателям

основного  исполнения    (таблица 8).

Рисунок В

Таблица 8

5.6 Электродвигатели  для  привода  осевых  вентиляторов  в  животноводческих  и  птицеводческих  помещениях («птичники»)*

Предназначены  для  привода  вентиляторов,  устанавливаемых  в  животноводческих  и  птицевод-ческих  помещениях  с  искусственной  вентиляцией.

Двигатели  устанавливаются  на  растяжках.

Степень  защиты  IP55.

Габаритные,  установочно-присоединительные  размеры  указаны  на  рис. Г.

Электрические  параметры  и  масса указаны  в  таблице 9

*Освоение  4  квартал  2006 г

Таблица 9         .

Рисунок Г

5.7 Электродвигатели  однофазные

Предназначены  для  комплектации электроприводов  различных  механизмов  бытовой  техники (деревообрабатывающие  станки,  насосы,  компрессоры  и  др.)  и  средств  малой  механизации  бытового  назначения (кормоизмельчители,  бетоносмесители  и  др.).

Питание  от  сети  переменного  тока  напряжением  220 В.

Двигатели  изготавливаются  с  пристроенным  малогабаритным  рабочим  конденсатором.

Однофазные  двигатели  выпускаются  в  тех  же  монтажных  исполнениях,  что  и  двигатели  серии  АИР  основного  исполнения  и  соответствуют  им  по  установочно-присоединительным  размерам.

Размеры  двигателей  приведены  на  рис. А  и  таблице 1

Основные  электрические  параметры  и  масса (для  исполнения  IM1081)  приведены  в  таблице 10

Таблица 10

5.8 Встраиваемые  двигатели

Двигатели  предназначены  для  встраивания  в  механизмы  и  представляют  собой  сердечник  статора  обмотанный  и  сердечник  ротора  без  вала,  необработанный  по  наружному  диаметру.

Основные  размеры  встраиваемых  двигателей  приведены  на  рис. Д  и  таблице  11

По  электрическим  параметрам  двигатели  соответствуют  аналогичным  двигателям  основного  исполнения.

Рисунок Д

Таблица 11

5.9 Электродвигатели  для  привода  швейных  машин

Предназначены  для  привода  промышленных

швейных  машин.  Температура  наружной  поверх-

ности  корпуса  двигателя  не  превышает  45°С  при

температуре  окружающей  среды  25°С.

Размеры  двигателей  приведены  на  рис. Е

Основные  электрические  параметры  и  масса

приведены  в  таблице  12

Рисунок Е

Таблица 12

6 Электродвигатели  трехфазные  асинхронные  серии  АИС

Двигатели  имеют  привязку  мощности                                                                                 Таблица 13

к  установочно-присоединительным  размерам

по  стандарту  CENELEC-DOCUMENT 28/64

и  стандартам  DIN 42673,  DIN 42677.

Габаритные,  установочно-присоединительные

размеры  указаны  на  рис. Ж  и  таблице 13

Основные  электрические  параметры  двигате-

лей  и  масса (для  исполнения  IM1081)

приведены  в  таблицах 14 и 15

Исполнение  IM108Х

Исполнение  IM208Х, IM218X, IM308X, IM368X

(*  Только  для  однофазных  двигателей)

Рисунок Ж

Таблица 14

Товары  народного  потребления

1 Электронасос  бытовой  центробежный  «Палессе»

Электронасос  бытовой  центробежный  БЦ – 0,5 – 20 – У1.1 «Палессе»  предназначен  для  перекачки  воды  из  рек,  озер,  колодцев,  скважин  и  других  водоемов,  для  полива  садов  и  огородов.

Насос  работает  в  следующих  условиях:

- при  температуре  от  +1°  до  +45°С;

- при  относительной  влажности  до  98%  и  температуре  +25°С;

- при  высоте  над  уровнем  моря  не  более  1000 м.

Основные  характеристики  насоса  приведены  в  таблице 1.

Таблица 1

2 Электроконфорки  чугунные

Электроконфорки  предназначены  для  установки  на  бытовые  электроплиты  и  электроплитки.

Электроконфорки  работают  в  холодном  и  умеренном  климатах  при  температуре  окружающей  среды  от  +1°С  до  +35°С  при  относительной  влажности  воздуха  не  более  65%.

Основные  характеристики  электроконфорок  приведены  в  таблице 2.

Таблица 2

Электрическая  схема соединения спиралей электроконфорки

Нумерация  концов  спиралей  на  схеме  соответствует  маркировке  контактов  на  клеммной  колодке. При  установке  электроконфорки  на  электроплиты  с  5-ти  позиционным  переключателем  выводы  3  и  4  на  клеммной  колодке  соединяются  в  одну  клемму.

3. Литье печное.

| Наименование | Размеры, мм. | Масса, кг. |
| --- | --- | --- |
| Плита одноконфорочная | 400 / 340 / 15 | 10,440 |
| Плита двухконфорочная | 410 / 730 / 25 | 19,850 |
| Дверка спаренная | 260 / 380 / 65 | 8,0 |
| Дверка герметичная | 340 / 320 / 62 | 12,3 |
| Вьюшка | 440 / 180 / 16 | 3,1 |
| Колосник малый | 250 / 180 / 20 | 2,0 |
| Колосник большой | 300 / 205 / 30 | 5,2 |

# Text boxes

| Тип | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | d30 | d35 | d36 | d37 | d39 | d40 | L51 | L52 | L56 | Масса, кг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| АИРВ71А2 | 118 | 110 | 72 | 68 | 67,5 | 25 | 68 | 42 | 68 | 5,8 |
| АИРВЕ71А2 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| АИРВ71В2 |  |  |  |  |  |  | 78 | 42 | 78 | 6,2 |
| АИРВЕ71В2 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| АИРВЕ71С2 |  |  |  |  |  |  | 90 | 36 | 90 | 6,6 |
| АИРВ71А4 |  |  |  |  |  |  | 68 | 42 | 68 | 5,3 |
| АИРВЕ71А4 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| АИРВ71В4 |  |  |  |  |  |  | 78 | 42 | 78 | 6,0 |
| АИРВЕ71В4 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| АИРВЕ71С4 |  |  |  |  |  |  | 90 | 36 | 90 | 6,4 |
| АИРВ71А6 |  |  | 82 | 78 | 77,5 |  | 65 | 35 | 65 | 4,7 |
| АИРВ71В6 |  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 | 6,4 |
| АИРВ80А2 | 131 | 124 | 76 | 73 | 72,4 | 30 | 78 | 45 | 78 | 8,4 |
| АИРВС80А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВЕ80А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ80В2 |  |  |  |  |  |  | 102 |  | 102 | 10,5 |
| АИРВС80В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВЕ80В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВЕ80С2 |  |  |  |  |  |  | 110 |  | 110 | 10,9 |
| АИРВЕ80D2 |  |  |  |  |  |  | 122 | 40 | 122 | 11,5 |
| АИРВ80А4 |  |  | 90 | 86 | 85,5 |  | 78 | 44 | 78 | 7,9 |
| АИРВС80А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВЕ80А4 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| АИРВ80В4 |  |  |  |  |  |  | 98 | 44 | 98 | 9,6 |
| АИРВС80В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВЕ80В4 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| АИРВЕ80С4 |  |  |  |  |  |  | 122 |  | 122 | 10,9 |
| АИРВ80А6 |  |  | 93 | 89 | 88,5 |  | 78 | 38 | 78 | 7,8 |
| АИРВС80А6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ80В6 |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 115 | 12,4 |
| АИРВС80В6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ80А8 |  |  | 90 | 86 | 85,5 |  | 98 | 36 | 98 | 9,4 |
| АИРВС80А8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ80В8 |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 115 | 10,9 |
| АИРВС80В8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ90В2 | 149 | 142,5 | 86 | 82 | 81,5 | 35 | 130 | 40 | 130 | 16,5 |
| АИРВ90А2 |  |  |  |  |  |  | 100 | 49 | 100 | 13,3 |
| АИРВЕ90А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВС90А2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ90В4 |  |  | 100 | 96 | 95,5 |  | 130 | 40 | 130 | 16,3 |
| АИРВ90А4 |  |  |  |  |  |  | 100 | 47 | 100 | 12,5 |
| АИРВЕ90А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВС90А4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ90А6 |  |  | 104 | 100 | 99,5 |  | 110 | 42 | 110 | 13,4 |
| АИРВС90А6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ90А8 |  |  | 108 | 104,1 | 103,6 |  | 100 | 37,5 | 100 | 11,8 |
| АИРВС90А8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ90В8 |  |  |  |  |  |  | 130 |  | 130 | 15,1 |
| АИРВС90В8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИРВ90А4/2 |  |  | 100 | 96 | 95,5 |  | 120 | 45 | 120 | 14,9 |
| АИРВ90А6/4 |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  | 13,8 |
| АИРВ90А8/4 |  |  | 104 | 100 | 99,5 |  | 110 |  | 110 | 13,5 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР80 А4/2 | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,1 |
|  | 1,5 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| АИР80 В4/2 | 1,5 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 15,5 |
|  | 2,0 | 2710 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |  |
| АИР90 L4/2 | 2,2 | 1425 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 21,3 |
|  | 2,65 | 2850 | 78,0 | 0,86 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 |  |
| АИР90 L6/4 | 1,32 | 950 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 22,0 |
|  | 1,6 | 1425 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 |  |
| АИР90 L8/4 | 0,8 | 710 | 62,0 | 0,6 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 20,9 |
|  | 1,32 | 1410 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 |  |
| АИР100 S8/4 | 1,0 | 710 | 69,0 | 0,61 | 4,0 | 1,2 | 1,8 | 1,1 | 22,8 |
|  | 1,7 | 1410 | 78,0 | 0,87 | 5,0 | 1,1 | 1,8 | 1,0 |  |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР71 А2 | 0,75 | 2820 | 77,0 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 10,2 |
| АИР71 В2 | 1,1 | 2805 | 78,0 | 0,8 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 10,5 |
| АИР71 А4 | 0,55 | 1365 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 9,7 |
| АИР71 В4 | 0,75 | 1350 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 10,2 |
| АИР71 А6 | 0,37 | 915 | 66,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 9,2 |
| АИР71 В6 | 0,55 | 915 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 10,8 |
| АИР71 А8 | 0,18 | 690 | 55,0 | 0,65 | 4,0 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 9,3 |
| АИР71 В8 | 0,25 | 690 | 61,0 | 0,60 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 10,3 |
| АИР80 А2 | 1,5 | 2880 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 13,3 |
| АИР80 В2 | 2,2 | 2865 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 15,9 |
| АИР80 А4 | 1,1 | 1410 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 12,8 |
| АИР80 В4 | 1,5 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 14,7 |
| АИР80 А6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,5 |
| АИР80 В6 | 1,1 | 920 | 75,0 | 0,74 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 16,2 |
| АИР80 А8 | 0,37 | 700 | 63,5 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 14,7 |
| АИР80 В8 | 0,55 | 700 | 65,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 15,9 |
| АИР90 L2 | 3,0 | 2870 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 20,6 |
| АИР90 LB2 | 4,0 | 2850 | 86,5 | 0,86 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 23,4 |
| АИР90 L4 | 2,2 | 1420 | 81,0 | 0,83 | 6,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 19,7 |
| АИР90 LB4 | 3,0 | 1410 | 81,0 | 0,81 | 6,5 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 24,1 |
| АИР90 L6 | 1,5 | 935 | 76,0 | 0,72 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 20,6 |
| АИР90 LA8 | 0,75 | 705 | 72,5 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 19,5 |
| АИР90 LB8 | 1,1 | 710 | 76,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 22,3 |
| АИР100 S2 | 4,0 | 2850 | 86,5 | 0,86 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 23,6 |
| АИР100 S4 | 3,0 | 1410 | 81,0 | 0,81 | 6,5 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 25,8 |
| АИР100 L4 | 4,0 | 1410 | 82,0 | 0,80 | 7,0 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 26,1 |
| АИР100 L6 | 2,2 | 940 | 78,0 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 25,1 |
| АИР100L2 | 5,5 | 2850 | 88,0 | 0,88 | 7,5 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 32,0 |
| АИР112М2 | 7,5 | 2890 | 87,5 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 38,0 |

| Обозначение размера | Типоразмер двигателя |
| --- | --- |
|  | АИР71 АИРЕ71 | АИР80А АИРС80А АИРЕ80А АИР3Е80А | АИР80В АИРС80В АИРЕ80В АИР3Е80В АИРЕ80С АИРЕ80D | АИР90 АИРС90 АИРЕ90 | АИР100S АИРС100S | АИР100L | АИР100L2* | АИР112М2* |
| Габаритные (максимальные) |
| L30 | 272,5 | 296,5 | 320,5 | 337 | 347 | 367 | 412 | 462 |
| L33 | 316,5 | 350 | 374 | 390 | 410 | 430 | 466 | ― |
| b30 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 212 | 212 |
| b31 | 115 | 115 | 115 | 115 | ― | ― | ― | ― |
| h31 | 188 | 204,5 | 204,5 | 230 | 240 | 240 | 258,5 | 270,5 |
| h37 | 117 | 124,5 | 124,5 | 140 | 140 | 140 | ― | ― |
| Установочные и присоединительные |
| L1 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 |
| L10 | 90 | 100 | 100 | 125 | 112 | 140 | 140 | 140 |
| L17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| L31 | 45 | 50 | 50 | 56 | 63 | 63 | 63 | 70 |
| L39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| b10 | 112 | 125 | 125 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 |
| b16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| h | 71 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 112 |
| d1 | 19 | 22 | 22 | 24 | 28 | 28 | 28 | 32 |
| d2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 24 | ― |
| d20 | IM2081,IM2082 IM3081,IM3082 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215 | ― | ― |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | 85;115 | 100; 115; 130 | 100; 115; 130 | 115; 130 | 115; 130; 165 | ― | ― |
| d22 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ― | ― |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | M6; M8 | M6; M8; M8 | M6; M8; M8 | M8; М8 | M8; М8; М10 | ― | ― |
| d24 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | ― | ― |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | 105; 140 | 146; 146; 160 | 146; 146; 160 | 140; 164 | 140; 164; 200 | ― | ― |
| d25 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | ― | ― |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | 70; 95 | 80; 95; 110 | 80; 95; 110 | 95; 110 | 95; 110; 130 | ― | ― |
| Справочные |
| L20 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ― | ― |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | 2,5; 3,0 | 3,0; 3,0; 3,5 | 3,0; 3,0; 3,5 | 3,0; 3,5 | 3,0; 3,5; 4,0 | ― | ― |
| L21 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ― | ― |
| b1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| b2 | ― | ― | ― | ― | ― | 8 | ― |
| h1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| h2 | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― |
| h5 | 21,5 | 24,5 | 24,5 | 27,0 | 31,0 | 31 | 35 |
| h6 | ― | ― | ― | ― | ― | 27 | ― |
| h10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт при S3 ПВ 40% | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Критическое скольжение, % | Iп/Iн | Мп/ Мн | Мmax/ Мн | Мmin/ Мн |  |
| АИРС80 А2 | 1,9 | 2835 | 76,0 | 0,80 | 40 | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 13,3 |
| АИРС80 В2 | 2,5 | 2795 | 76,0 | 0,86 |  | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 15,9 |
| АИРС80 А4 | 1,32 | 1380 | 69,0 | 0,80 |  | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,8 |
| АИРС80 В4 | 1,7 | 1380 | 71,0 | 0,82 |  | 6,5 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 14,7 |
| АИРС80 А6 | 0,75 | 900 | 67,0 | 0,73 |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 12,5 |
| АИРС80 В6 | 1,25 | 900 | 66,5 | 0,73 |  | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 1,6 | 16,2 |
| АИРС80 А8 | 0,45 | 690 | 57,0 | 0,64 |  | 3,0 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 14,7 |
| АИРС80 В8 | 0,6 | 690 | 60,0 | 0,64 |  | 3,0 | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 15,9 |
| АИРС90 L2 | 3,5 | 2775 | 80,0 | 0,86 |  | 6,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 20,6 |
| АИРС90 LB2 | 4,8 | 2800 | 82,0 | 0,86 |  | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 23,4 |
| АИРС90 L4 | 2,4 | 1360 | 77,0 | 0,81 |  | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 19,7 |
| АИРС90 LB4 | 3,2 | 1400 | 77,0 | 0,80 |  | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 24,1 |
| АИРС90 L6 | 1,7 | 900 | 71,0 | 0,72 |  | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 20,6 |
| АИРС90 LА8 | 0,9 | 690 | 69,0 | 0,72 |  | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 19,5 |
| АИРС90 LB8 | 1,2 | 675 | 67,0 | 0,72 |  | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 22,3 |
| АИРС100 S2 | 4,8 | 2800 | 82,0 | 0,86 |  | 7,5 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 23,6 |
| АИРС100 S4 | 3,2 | 1400 | 77,0 | 0,80 |  | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 25,8 |

| Обозначение размера | Типоразмер двигателя |
| --- | --- |
|  | АИР80АЖ | АИР80ВЖ | АИР90Ж |
| Габаритные(максимальные) |
| L30 | 392,5 | 416,5 | 431,0 |
| h31 | 204,5 | 204,5 | 224,5 |
| h37 | 124,5 | 124,5 | 134,5 |
| Установочные и присоединительные |
| L1 | 28 | 28 | 28 |
| L10 | 100 | 100 | 125 |
| L17 | 10 | 10 | 10 |
| L31 | 168 | 168 | 174 |
| L39 | 118 | 118 | 118 |
| b10 | 125 | 125 | 140 |
| b16 | 12 | 12 | 12 |
| h | 80 | 80 | 90 |
| d1 | 19 | 19 | 19 |
| d3 | 25 | 25 | 25 |
| d20 | IM2081,IM2082 IM3081,IM3082 | 165 | 165 | 215 |
| d22 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 12 | 12 | 15 |
| d24 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 200 | 200 | 250 |
| d25 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 130 | 130 | 180 |
| Справочные |
| L20 | IM2081,IM2082 IM3081,IM3082 | 3.5 | 3.5 | 4.0 |
| L21 | 10 | 10 | 12 |
| b1 | 6 | 6 | 6 |
| h1 | 6 | 6 | 6 |
| h5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| h10 | 9 | 9 | 10 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР80 А2Ж | 1,5 | 2865 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 15,5 |
| АИР80 В2Ж | 2,2 | 2865 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 17,5 |
| АИР80 В4Ж | 1,5 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 16,7 |
| АИР90 L2Ж | 3,0 | 2870 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 23,0 |
| АИР90 L4Ж | 2,2 | 1420 | 81,0 | 0,83 | 6,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 22,3 |

| Обозначение размера | Типоразмер двигателя |
| --- | --- |
|  | АИР90РЗ |
| Габаритные (максимальные) |
| L30 | 378/ 370 |
| L33 | 430/422 |
| h36 | 95 |
| h37 | 134.5 |
| Установочные и присоединительные |
| L1 | 42/34 |
| L39 | 18 |
| h | 90 |
| d1 | 16 |
| d2 | 24 |
| d7 | 15 |
| d20 | IM3021,IM3022 IM3031,IM3032 | 200 |
| d22 | IM3021,IM3022 IM3031,IM3032 | 11 |
| d24 | IM3021,IM3022 IM3031,IM3032 | 220 |
| d25 | IM3021,IM3022 IM3031,IM3032 | 130 |
| Справочные |
| L20 | IM3021,IM3022 IM3031,IM3032 | 3.5 |
| L2 | 50 |
| L7 | 39/31 |
| L8 | 1.4 |
| L21 | 12 |
| b1 | 4 |
| b2 | 8 |
| h1 | 4 |
| h2 | 7 |
| h5 | 17.5 |
| h6 | 27 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/ Iн | Мп/ Мн | Мmax/ Мн | Мmin/ Мн |  |
| АИР90 L2 РЗ | 3,0 | 2870 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 22,2 |
| АИР90 L4 РЗ | 2,2 | 1420 | 81,0 | 0,83 | 6,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 20,9 |
| АИР90 L6 РЗ | 1,5 | 935 | 76,0 | 0,72 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 21,9 |
| АИР90 LA8 РЗ | 0,75 | 705 | 72,5 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 20,7 |
| АИР90 LB8 РЗ | 1,1 | 710 | 76,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 24,2 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мкФ | В |  |
| АИРЕ71 А2 | 0,55 | 2850 | 75,0 | 0,90 | 4,3 | 0,5 | 2,0 | 20 | 450 | 10,2 |
| АИРЕ71 В2 | 0,75 | 2790 | 71,0 | 0,90 | 4,0 | 0,55 | 1,9 | 25 |  | 10,5 |
| АИРЕ71 С2 | 1,1 | 2790 | 70,0 | 0,90 | 3,8 | 0,55 | 2,0 | 30 |  | 10,8 |
| АИРЕ71 А4 | 0,37 | 1360 | 64,0 | 0,90 | 3,0 | 0,6 | 2,0 | 12 |  | 9,7 |
| АИРЕ71 В4 | 0,55 | 1340 | 69,0 | 0,90 | 3,0 | 0,6 | 1,8 | 16 |  | 10,2 |
| АИРЕ71 С4 | 0,75 | 1390 | 65,0 | 0,89 | 3.0 | 0,45 | 1.6 | 18 |  | 10,6 |
| АИРЕ80 А2 | 1,1 | 2790 | 70,0 | 0,90 | 3,8 | 0,55 | 2,0 | 25 |  | 13,3 |
| АИРЕ80 В2 | 1,5 | 2790 | 76,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 40 |  | 15,9 |
| АИРЕ80 С2 | 2,0 | 2790 | 75,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 40 |  | 16,5 |
| АИРЕ80 D2 | 2,2 | 2790 | 74,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 50 |  | 18,0 |
| АИРЕ80 А4 | 0,75 | 1350 | 64,0 | 0,88 | 3,0 | 0,55 | 1,8 | 25 |  | 12,8 |
| АИРЕ80 В4 | 1,1 | 1350 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,8 | 30 |  | 14,7 |
| АИРЕ80 С4 | 1,5 | 1350 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,6 | 35 |  | 16,7 |
| АИРЕ90 L2 | 2,2 | 2790 | 76,0 | 0,92 | 3,4 | 0,45 | 1,9 | 60 |  | 20,6 |
| АИРЕ90 L4 | 1,5 | 1350 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,6 | 40 |  | 19,7 |

| Обозначение размера | Типоразмер двигателя |
| --- | --- |
|  | АИС80 АИСЕ80 | АИС90S АИСЕ90S | АИС90L АИСЕ90L | АИС100 |
| Габаритные (максимальные) |
| L30 | 272,5 | 296,5 | 320,5 | 347 |
| L33 | 316,5 | 350 | 374 | 410 |
| b30 | 163 | 180 | 180 | 200 |
| b31 | 115 | 115 | 115 | ― |
| h31 | 197 | 214,5 | 214,5 | 240 |
| h37 | 117 | 124,5 | 124,5 | 140 |
| Установочные и присоединительные |
| L1 | 40 | 50 | 50 | 60 |
| L10 | 100 | 100 | 125 | 140 |
| L17 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| L31 | 50 | 56 | 56 | 63 |
| b10 | 125 | 140 | 140 | 160 |
| b16 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| h | 80 | 90 | 90 | 100 |
| d1 | 19 | 24 | 24 | 28 |
| d41 | M6 | M8 | M8 | M10 |
| d20 | IM2081,IM2082 IM3081,IM3082 | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  | IM2181,IM2182 IM3681,IM3682 | 100;130 | 115;130 | 115;130 | 130;165 |
| d22 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | М6;М8 | М8;М8 | М8;М8 | М8;М10 |
| d24 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 200 | 200 | 200 | 250 |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | 120;160 | 140;160 | 140;160 | 160;200 |
| d25 | IM2081;IM2082 IM3081;IM3082 | 130 | 130 | 130 | 180 |
|  | IM2181;IM2182 IM3681;IM3682 | 80;110 | 95;110 | 95;110 | 110;130 |
| Справочные |
| L20 | IM2081,IM2082 IM3081,IM3082 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
|  | IM2181,IM2182 IM3681,IM3682 | 3,0; 3,5 | 3,0; 3,5 | 3,0; 3,5 | 3,5; 4,0 |
| L21 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| b1 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| h1 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| h5 | 21,5 | 27,0 | 27,0 | 31,0 |
| h10 | 9 | 10 | 10 | 12 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИС80 А2 | 0,75 | 2820 | 77,0 | 0,8 | 6,0 | 2,6 | 2,7 | 1,6 | 10,3 |
| АИС80 В2 | 1,1 | 2805 | 78,0 | 0,8 | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 10,6 |
| АИС80 А4 | 0,55 | 1365 | 71,0 | 0,71 | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 9,8 |
| АИС80 В4 | 0,75 | 1350 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 10,3 |
| АИС80 А6 | 0,37 | 915 | 66,0 | 0,63 | 4,5 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 9,3 |
| АИС80 В6 | 0,55 | 915 | 69,0 | 0,68 | 4,5 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 10,9 |
| АИС80 А8 | 0,18 | 690 | 55,0 | 0,65 | 4,0 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 9,4 |
| АИС80 В8 | 0,25 | 690 | 61,0 | 0,60 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,4 | 10,4 |
| АИС90 S2 | 1,5 | 2865 | 82,0 | 0,85 | 6,5 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 13,4 |
| АИС90 L2 | 2,2 | 2865 | 83,0 | 0,87 | 6,4 | 2,1 | 2,6 | 1,8 | 16.0 |
| АИC90 S4 | 1,1 | 1410 | 76,5 | 0,77 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 12,9 |
| АИC90 L4 | 1,5 | 1410 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 14,8 |
| АИC90 S6 | 0,75 | 920 | 71,0 | 0,71 | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 1,6 | 12,6 |
| АИC90 L6 | 1,1 | 920 | 75,0 | 0,74 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 16,3 |
| АИC90 S8 | 0,37 | 700 | 63,5 | 0,59 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 1,4 | 14,8 |
| АИC90 L8 | 0,55 | 700 | 65,0 | 0,60 | 3,5 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 16.0 |
| АИC100 L2 | 3,0 | 2870 | 84,5 | 0,88 | 7,0 | 2,3 | 2,6 | 1,7 | 20,8 |
| АИC100 LB2 | 4,0 | 2850 | 86,5 | 0,86 | 7,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 23,6 |
| АИC100 LA4 | 2,2 | 1420 | 81,0 | 0,83 | 6,0 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 20.4 |
| АИC100 LB4 | 3,0 | 1410 | 81,0 | 0,81 | 6,5 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 25.8 |
| АИC100 L6 | 1,5 | 935 | 76,0 | 0,72 | 5,0 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 20,8 |
| АИC100 LA8 | 0,75 | 705 | 72,5 | 0,71 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 20,5 |
| АИC100 LB8 | 1,1 | 710 | 76,0 | 0,72 | 4,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 24 |
| АИС90 S4/2 | 1,12 | 1410 | 74,0 | 0,78 | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 13,2 |
|  | 1,5 | 2730 | 73,0 | 0,85 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 1,5 |  |
| АИC90 L4/2 | 1,5 | 1380 | 75,0 | 0,75 | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 15,6 |
|  | 2,0 | 2710 | 75,0 | 0,84 | 5,0 | 2,0 | 2,1 | 1,6 |  |
| АИC100 LА4/2 | 2,2 | 1425 | 79,0 | 0,83 | 6,0 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | 21,5 |
|  | 2,65 | 2850 | 78,0 | 0,86 | 6,0 | 2,0 | 2,4 | 1,5 |  |
| АИC100 LА6/4 | 1,32 | 950 | 74,0 | 0,68 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 22,2 |
|  | 1,6 | 1425 | 74,0 | 0,85 | 5,5 | 1,6 | 2,1 | 1,2 |  |
| АИC100 LА8/4 | 0,8 | 710 | 62,0 | 0,6 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 21.1 |
|  | 1,32 | 1410 | 75,0 | 0,86 | 5,0 | 1,5 | 2,0 | 1,3 |  |

Таблица 15

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | мкФ | В |  |
| АИСЕ80 А2 | 0,55 | 2850 | 75,0 | 0,90 | 4,3 | 0,5 | 2,0 | 20 | 450 | 10,2 |
| АИСЕ80 В2 | 0,75 | 2790 | 71,0 | 0,90 | 4,0 | 0,55 | 1,9 | 25 |  | 10,5 |
| АИСЕ80 А4 | 0,37 | 1360 | 64,0 | 0,90 | 3,0 | 0,6 | 2,0 | 12 |  | 9,7 |
| АИСЕ80 В4 | 0,55 | 1340 | 69,0 | 0,90 | 3,0 | 0,6 | 1,8 | 16 |  | 10,2 |
| АИСЕ90 S2 | 1,1 | 2790 | 70,0 | 0,90 | 3,8 | 0,55 | 2,0 | 25 |  | 13,3 |
| АИСЕ90 L2 | 1,5 | 2790 | 76,0 | 0,95 | 4,0 | 0,45 | 1,9 | 40 |  | 15,9 |
| АИСЕ90 S4 | 0,75 | 1350 | 64,0 | 0,88 | 3,0 | 0,55 | 1,8 | 25 |  | 12,8 |
| АИСЕ90 L4 | 1,1 | 1350 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,8 | 30 |  | 14,7 |
| АИСЕ100 L2 | 2,2 | 2790 | 76,0 | 0,92 | 3,4 | 0,45 | 1,9 | 60 |  | 20,6 |
| АИСЕ100 LА4 | 1,5 | 1350 | 71,0 | 0,95 | 2,8 | 0,45 | 1,6 | 40 |  | 19,7 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИРП80-04 | 0,75 | 1410 | 73,0 | 0,73 | 5,0 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 10,5 |
| АИРП80А4 | 1,1 |  | 76,5 | 0,77 |  |  |  |  | 12,4 |

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Мmin/Мн |  |
| АИР71С2Ш | 0,37 | 2880 | 72 | 0,77 | 8,5 | 3,3 | 3,7 | 2,0 | 9,4 |
| АИР71А2Ш | 0,55 | 2880 | 81 | 0,78 | 8,5 | 2,8 | 3,6 | 2,0 | 9,4 |
| АИР71В2Ш | 0,75 | 2860 | 78 | 0,86 | 7,5 | 2,5 | 2,8 | 1,6 | 9,9 |
| АИР71А4Ш | 0,25 | 1420 | 72 | 0,69 | 6,0 | 3,3 | 3,3 | 1,6 | 8,8 |
| АИР71В4Ш | 0,37 | 1420 | 73 | 0,70 | 6,0 | 3,2 | 3,3 | 1,6 | 10,1 |

| Тип | Номинальное напряжение, В | Потребляемая мощность, Вт | Наибольшая высота всасывания, м | Номинальный напор, м | Производительность, л/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЦ-0,5-20 | 220 | 500 | 7 | 20-2 | 30 |

| Тип | Мощность, кВт | Диаметр рабочей поверхности, мм | Время разогрева, мин., не более |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКЧ-145-1,0/220 | 1,0 | 145 | 9 |
| ЭКЧ-180-1,2/220 | 1,2 | 180 | 11 |
| ЭКЧ-180-1,5/220 | 1,5 | 180 | 9 |
| ЭКЧ-220-2,0/220 | 2,0 | 220 | 9 |
| ЭКЧЭ-180-2,0/220 | 2,0 | 180 | 7 |