Министерство образования Республики Беларусь

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра “Электротехника и электроника”

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Учебное пособие

для студентов электротехнических специальностей

М и н с к    2 0 0 3

Т1. Введение

1.Общие сведения о дисциплине

Электротехникой в широком смысле слова называется обширная область практического применения электромагнитных явлений. Широкое и разнообразное использование электрической энергии объясняется тем, что она имеет огромное преимущество перед другими формами энергии. Электрическая энергия сравнительно просто получается из других форм энергии, передается на любые расстояния и легко преобразуется в другие формы энергии. Она может существовать в самых различных количествах и использоваться достаточно экономно. Только на базе электричества оказалось возможным широкое развитие новейших научно-технических направлений в радиоэлектронике, в технике связи, в области компьютерных технологий. Трудно представить жизнь современного человека без использования электрической энергии.

Теоретические основы электротехники (ТОЭ) – теоретический курс, в котором в обобщенной форме рассматриваются теория и методы расчета разнообразных электромагнитных явлений. Курс ТОЭ занимает основное место среди общетехнических дисциплин, определяющих теоретический уровень профессиональной подготовки инженеров-электриков, является теоретической базой для последующего изучения специальных дисциплин. При изложении курса ТОЭ предполагается знание студентами курса физики, в частности, таких ее разделов, как электричество и магнетизм, а также курса высшей математики, в частности, таких ее разделов, как теория матриц, дифференциальные уравнения и методы их решения (особенно численные), теория функций комплексного переменного, преобразование Фурье-Лапласа, теория поля. При изучении курса ТОЭ предполагается широкое применение современных компьютерных технологий.

Электротехники, как научное направление, сформировалось сравнительно недавно, хотя первые сведения об электрических и магнитных явлениях дошли до нас из глубокой древности. Слово «электричество» произошло от греческого названия янтаря – электрон. Еще в древности было известно свойство натертого янтаря притягивать легкие предметы. Слово «магнит» произошло от имени пастуха Магниса, которое упоминается в древне-римской философии Плиния. Магнис обнаружил, что железный наконечник его посоха прилипает к неведомым камням.

Однако настоящее рождение электротехники произошло только в ХIХ веке. Ниже приводятся основные (этапные) вехи развития теоретической электротехники.

1747 – 1753 гг. Франклин создает теорию жидкого электричества. Введение в науку понятий батарея, конденсатор, проводник, заряд, разряд, обмотка. Изобретен молниеотвод.

1785 г. Кулон устанавливает взаимодействие электрических зарядов.

1800 г. Вольт создает первую батарею постоянного тока – вольтов столб.

1820 г. Эрстед устанавливает связь между электрическими и магнитными явлениями. Ампер вводит понятия силы тока и формулирует свои законы.

1831 г. Фарадей открывает явление электромагнитной индукции – одно из величайших открытий в области электротехники.

1873 г. Максвелл создает теорию электромагнитного поля – электродинамику, которая практически в неизменном виде применяется до настоящего времени.

1889 г. Герц открывает явление излучения радиоволн.

1891 г. Доливо-Добровольский создает трехфазную систему переменного тока для энергетики.

1912 г. Штейнметц разрабатывает комплексный метод расчета цепей переменного тока.

1800 – 1880 гг. – период формирования теории цепей постоянного тока.

1880 – 1915 гг. – период формирования теории цепей переменного тока и теории электромагнитного поля.

Курс ТОЭ как самостоятельная учебная дисциплина сформировался в период 1900 – 1915 гг.

Исторически на территории бывшего СССР сложились две научные электротехнические школы: одна в Москве на базе МЭИ, ее основоположником был К.А. Круг, а вторая – в Ленинграде на базе ЛЭТИ и ЛПИ, ее основоположником был В.Ф. Минкевич. Творческое соперничество двух научных школ способствовало успешному развитию теоретических основ электротехники.

В соответствии с учебным планом курс ТОЭ студентами специальности Т01.01.01 «Электроэнергетика» изучается на втором курсе на протяжении 3-го и 4-го учебных семестров в объеме 252 часов аудиторных занятий. Структура занятий и форма отчетности приведены в таблице.

# Выписка из учебного плана специальности

| Учебные семестры (номер) | 3 | 4 | уч. год |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекции (часов) | 2(18=36 | 4(18=72 | 108 |
| Лабораторные занятия (часов) | 1(18=18 | 1(18=18 | 72 |
| Практические занятия (часов) | 3(18=54 | 3(18=54 | 72 |
| Всего аудиторных занятий (часов) | 6(18=108 | 8(18=144 | 252 |
| Расчётно-графические работы (кол.) | 2 | 2 | 4 |
| Контрольные работы (кол.) | 2 | 2 | 8 |
| Зачеты (кол.) | 1 | 1 | 2 |
| Экзамены (кол.) | 1 | 1 | 2 |

При изучении курса ТОЭ на кафедре практикуется рейтинговый метод оценки работы студентов в течение учебного семестра. Суть метода заключается в том, что студенту на каждом промежуточном этапе за выполненное задание начисляется определенная сумма балов. Количество начисляемых балов оценивается преподавателем, исходя из качества и своевременности выполнения задания. В конце учебного семестра определяется рейтинг студента как выраженное в процентах отношение набранных баллов к их максимально возможному числу: . В курсе ТОЭ в каждом семестре максимальное число баллов равно 100:

.

Студенты, имеющие рейтинг по курсу 90% и более, во время экзамена получают оценку “отлично” без опроса.

2. Методическое обеспечение.

1.Нейман Л.Р.,Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Т.1.

Л.:Энергоиздат,1981.-536с.

2.Нейман Л.Р.,Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники. Т.2.-Л.:Энергоиздат,1981.-416с.

3.Теоретические основы  электротехники. Т1.Под  ред. П.А.Ионкина. М.:Высшая школа,1976.-544с.

4.Теоретические основы электротехники.Т2.Под ред. П.А.Ионкина. М.:Высшая школа,1976.-383с.

5.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Ч.1.-М.:Высшая школа,1994.-560с.

6.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле. Ч.2.-М.:Высшая школа,1995.-263с.

7.Зевеке Г.В.,Ионкин П.А.,Нетушил А.В.,Страхов С.В. Основы теории цепей.-М. Энергоатомиздат,1989.-528с.

8.Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники. Под ред. проф.П.А.Ионкина.-М.:Энергия,1982.-768с.

9.Бессонов Л.А., Демидова И.Г.  и др. Сборник задач по теоретическим основам электротехники. -М.: Высшая школа,1980.-570с.

10.Лабораторные работы (практикум) по курсу "Теоретические основы электротехники" для студентов электроэнергетических специальностей. Часть1. Линейные электрические цепи. Ротапринт БГПА.1999.

11.Лабораторные работы (практикум) по курсу "Теоретические основы электротехники" для студентов электроэнергетических специальностей. Часть2. Нелинейные электрические цепи и теория электромагнитного поля. Ротапринт БГПА.2000.

Методические материалы кафедры по ТОЭ оформлены в виде стандартных пакетов программ на ЭВМ и размещены на сервере кафедрального учебного класса. В каталоге «MAZDOC» размещены текстовые программы (курс лекций, инструкции к лабораторным работам и др.), а в каталоге «MAZBAS» - расчетные программы на языке BASIC. Полное содержание каталогов приведено ниже.

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА «MAZDOC»

## Рабочие программы курса ТОЭ

### РП-03 –Рабочая программа курса ТОЭ образца 2003 года.

## Содержание  лекций

ЛК1-1, …, ЛК1-18  - курс лекций по ТОЭ ч.1 (18 лекций).

ЛК2-1, …, ЛК2-36  - курс лекций по ТОЭ ч.2 (36 лекций).

Задачи к практическим занятиям

ПР1-1, …, ПР1-27  - задачи к практическим занятиям по ТОЭ ч.1 (27 занятий).

ПР2-1, …, ПР2-27  - задачи к практическим занятиям по ТОЭ ч.2 (27 занятий).

Инструкции к лабораторным работам

ЛБ1( Исследование простых резистивных цепей.

ЛБ2( Исследование сложной резистивной цепи.

ЛБ3( Проверка теорем линейных цепей.

ЛБ4 (Исследование простых цепей переменного тока.

ЛБ5 ( Исследование сложной цепи переменного тока.

ЛБ6 ( Исследование передачи мощности от активного двухполюсника к пассивному.

ЛБ7 ( Исследование последовательной резонансной цепи.

ЛБ8 ( Исследование параллельной резонансной цепи.

ЛБ9 (  Исследование компенсации реактивной мощности нагрузки.

ЛБ10 ( Исследование магнитносвязанных цепей.

ЛБ11 ( Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой с нулевым проводом.

ЛБ12 ( Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой без нулевого провода.

ЛБ13 ( Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником.

ЛБ14 ( Исследование фильтров симметричных составляющих.

ЛБ15 ( Исследование простых цепей несинусоидального тока.

ЛБ16 ( Исследование трехфазной цепи несинусоидального тока.

ЛБ17 ( Исследование пассивного четырехполюсника.

ЛБ18 ( Исследование цепи с распределенными параметрами без потерь.

ЛБ20 ( Исследование переходных процессов в цепи R, C (на ЭВМ).

ЛБ21 ( Исследование переходных процессов в цепи R, L (на ЭВМ).

ЛБ22 ( Исследование переходных процессов в цепи R, L, C (на ЭВМ).

ЛБ23 ( Исследование нелинейной цепи постоянного тока.

ЛБ24 ( Исследование нелинейной цепи переменного тока методом эквивалентных синусоид.

ЛБ25 ( Исследование резонанса напряжений в нелинейной цепи переменного тока.

ЛБ26 ( Исследование резонанса токов в нелинейной цепи переменного тока.

ЛБ27 ( Исследование управляемой нелинейной катушки индуктивности.

ЛБ28 ( Исследование форм кривых напряжений в нелинейной цепи переменного тока.

ЛБ31 ( Исследование электростатического поля двухпроводной линии (на ЭВМ).

ЛБ32 ( Исследование электрического поля вертикального цилиндрического заземлителя (на ЭВМ).

ЛБ33 ( Исследование электрического поля горизонтального цилиндрического заземлителя (на ЭВМ).

ЛБ34 ( Исследование магнитного поля цилиндрической катушки с постоянным током  (на ЭВМ).

ЛБ35 ( Исследование электрического и магнитного поля трехфазной линии электропередачи  (на ЭВМ).

ЛБ36 ( Исследование электромагнитного поля в цилиндрическом проводе при переменном токе (на ЭВМ).

# Содержание и варианты заданий расчетно-графических работ

РГР1 ( Методы расчета сложной резистивной цепи.

РГР2 ( Расчет трехфазной цепи.

РГР3 ( Расчет переходных процессов.

РГР4 ( Расчет нелинейной цепи переменного тока.

# Содержание и варианты заданий контрольных работ

КР1 ( Методы расчета сложных резистивных цепей.

КР2 ( Расчет трехфазных цепей.

КР3 ( Расчет цепей несинусоидального тока.

КР4 ( Расчет переходных процессов.

Экзаменационные вопросы

### ЭВ1 ( Экзаменационные вопросы по ТОЭ ч.1

### ЭВ2 ( Экзаменационные вопросы по ТОЭ ч.2.

Экзаменационные билеты

ЭБ1 ( Экзаменационные билеты по ТОЭ ч.1

ЭБ2 ( Экзаменационные билеты по ТОЭ ч.2

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА «MAZBAS»

# Стандартные математические программы

SU1 – Решение системы линейных алгебраических уравнений с вещественными коэффициентами.

SU2 – Решение системы линейных алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами.

SU3 – Решение системы линейных дифференциальных уравнений с вещественными коэффициентами, заданных в форме Коши.

COM – Действия с комплексными числами.

GAR – Гармонический анализ и синтез периодических функций.

# Программы для расчета электрических цепей

RC1 – Расчет электрической цепи постоянного тока с произвольным числом узлов и ветвей.

RC2 – Расчет электрической цепи переменного тока с произвольным числом узлов и ветвей.

RC3 – Расчет трехфазных цепей при соединении фаз нагрузки различными способами.

RC4 – Расчет цепей с распределенными параметрами.

RC5 – Расчет нелинейной цепи переменного тока (РГР4).

Обучающие программы для практических занятий

PR1 – Расчет электрических цепей постоянного тока.

PR2 – Расчет электрических цепей переменного тока обычным методом.

PR3 – Расчет электрических цепей переменного тока комплексным методом.

PR4 – Расчет трехфазных цепей при соединении фаз нагрузки звездой с нулевым проводом.

PR5. – Расчет трехфазных цепей при соединении фаз нагрузки звездой без нулевого провода.

PR6. – Расчет трехфазных цепей при соединении фаз нагрузки треугольником.

Программы для выполнения расчетной части лабораторных работ

LB5 ( Расчет сложной цепи переменного тока.

LB6 ( Расчет режима передачи мощности от активного двухполюсника к пассивному.

LB7 ( Расчет последовательной резонансной цепи.

LB8 ( Расчет параллельной резонансной цепи.

LB9 ( Расчет компенсации реактивной мощности нагрузки.

LB10 ( Расчет магнитносвязанных цепей.

LB11 ( Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой с нулевым проводом.

LB12 ( Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки звездой без нулевого провода.

LB13 ( Расчет трехфазной цепи при соединении нагрузки треугольником.

LB14 ( Расчет фильтров симметричных составляющих.

LB15 ( Расчет простых цепей несинусоидального тока.

LB16 ( Расчет трехфазной цепи несинусоидального тока.

LB17 ( Расчет режима пассивного четырехполюсника.

LB18 ( Расчет цепи с распределенными параметрами без потерь.

LB20 ( Исследование переходных процессов в цепи R, C (на ЭВМ).

LB21 ( Исследование переходных процессов в цепи R, L (на ЭВМ).

LB22 ( Исследование переходных процессов в цепи R, L, C (на ЭВМ).

LB23 ( Расчет нелинейной цепи постоянного тока.

LB24 (  Расчет нелинейной цепи переменного тока методом эквивалентных синусоид.

LB25 ( Расчет резонанса напряжений в нелинейной цепи переменного тока.

LB26 ( Расчет резонанса токов в нелинейной цепи переменного тока.

LB27 ( Расчет управляемой нелинейной катушки индуктивности.

LB28 ( Расчет форм кривых напряжений в нелинейной цепи переменного тока.

LB31 ( Исследование электростатического поля двухпроводной линии (на ЭВМ).

LB32 ( Исследование электрического поля вертикального цилиндрического заземлителя (на ЭВМ).

LB33 ( Исследование электрического поля горизонтального цилиндрического заземлителя (на ЭВМ).

LB34 ( Исследование магнитного поля цилиндрической катушки с постоянным током  (на ЭВМ).

LB35 ( Исследование электрического и магнитного поля трехфазной линии электропередачи  (на ЭВМ).

LB36 (  Исследование электромагнитного поля в цилиндрическом проводе при переменном токе (на ЭВМ).

Часть 1. ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Т.1.  Физические законы в электротехнике

1.Электромагнитное поле

Электромагнитное поле представляет собой особый вид материи. Как вид материи оно обладает массой, энергией, количеством движения, может превращаться в вещество и наоборот.

Электромагнитное поле имеет две составляющие ( электрическую и магнитную ( и в каждой точке пространства определяется двумя векторными величинами:

а) вектором напряженности электрического поля (Е [ В/м],

б) вектором напряженности магнитного поля (Н  [А/м].

Следует помнить, что в природе существует единое электромагнитное поле, а отдельные его стороны ( электрическое поле или магнитное поле – могут проявляться независимо друг от друга  только в частных случаях при определенных условиях.

Математические  уравнения, описывающие физические процессы в переменном электромагнитном поле, называются уравнениями Максвелла:

Из приведенных уравнений следует, что  каждая из сторон электромагнитного поля одновременно является и причиной и следствием другой стороны, что говорит о единстве этих сторон.

Электромагнитное поле, как носитель энергии, является той средой, посредством которой осуществляется передача энергии от источников энергии (электростанций)  к  приемникам энергии (промышленным предприятиям, жилым домам и т.д.), при этом в передаче энергии участвуют в равной мере обе его стороны.

# 2. Электрический ток. 1-й закон Кирхгофа

Из физики известно о существовании трех родов электрического тока:  проводимости, переноса и смещения.

Электрическим током проводимости  называется направленное движение свободных зарядов qсв, какими являются электроны в металлах, положительные и отрицательные ионы в электролитах :

Ток проводимости связан с плотностью тока уравнением:

Ток проводимости возникает в проводящей среде под воздействием электрического поля: ((пр= ((Е,         где ( ( удельная проводимость среды [Cм/м] .

Электрическим током переноса называется направленное движение заряженных частиц qзч, движущихся в свободном пространстве. Математически ток переноса описывается аналогичными с током проводимости уравнениями:

;      ;        .

Электрическим током смещения называется явление направленного движения связанных зарядов в результате поляризации диэлектрика  и явление изменения во времени электрического поля:

,

.

Ток смещения может существовать в пустоте (). Рассмотрим некоторую замкнутую поверхность S , внутрь которой втекают ток проводимости iпр и ток переноса iпер (рис. 1).

При увеличении заряда внутри объема q=qсв+qзч  будет усиливаться электрическое поле на поверхности S. По теореме Гаусса:

Продифференцируем обе части этого уравнения по переменной t:

;

,

откуда следует вывод, что iсм= - iпр – iпер  или   iпр+iпер+iсм= 0.

Сумма  токов всех родов, протекающих сквозь любую замкнутую поверхность, равна нулю. Если замкнутую поверхность S разбить на отдельные участки S1, S2, ..., Sn, то

S = S1+S2+...+Sn и соответственно i = i1+i2+....+in=0 .

Рассмотрим узел электрической цепи, т. е. точку, в которой сходятся не менее трех проводов (ветвей) этой цепи (рис. 2). Окружим узел замкнутой поверхностью S . Токи, протекающие по проводникам (i1 , i2 , i3), называются токами проводимости. Через свободную поверхность диэлектрика будет протекать ток смещения   На промышленной частоте 50 Гц ток

смещения несоизмеримо меньше тока проводимости  (iсм(( iпр ) и в инженерных расчетах им можно пренебречь. Таким образом, можно считать, что алгебраическая сумма токов проводимости в узле электрической цепи равна нулю:

(i = i1 – i2 – i3 = 0 .

Указанное положение в электротехнике получило название 1-го закона Кирхгофа.

3.  Электрическое напряжение . 2-ой закон Кирхгофа

Пусть в электрическом поле (Е  заряд q перемещается из точки  “a” в точку “b” по некоторой  произвольной траектории (рис . 3)

Работа сил по перемещению заряда q из точки “a”  в точку “b”:

где (Е ( напряженность электрического поля [ B/м]

Электрическим напряжением называется физическая величина, равная отношению работы по перемещению заряда из одной точки (а) в другую (b) к величине этого заряда:

[B]

Из закона сохранения энергии следует, что при перемещении заряда по произвольному замкнутому контуру, произведенная работа будет равна нулю т.е.

Из этого уравнения вытекают два важных следствия.

1-е следствие: сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура равна нулю:

2-ое следствие: напряжение между двумя произвольными точками не зависит от пути интегрирования:

,

откуда следует, что Uab=(Uba.

Независимость напряжения между двумя точками от выбора пути интегрирования позволяет характеризовать электрическое поле некоторой математической функцией ((x,y,z), называемой потенциалом, разность значений которой в рассматриваемых точках численно равна напряжению между ними:

Если положение и потенциал точки  ”a” заданы, а точка ”b” является текущей( ”b”(x,y,z), то получим:

Таким образом, значение потенциала в произвольной точке ”b”(x,y,z)  зависит от выбора значения потенциала опорной точки. В электротехнике принято придавать нулевое значение потенциала точке, связанной с землей.

Рассмотрим замкнутый контур некоторой электрической цепи (рис. 4), при этом путь интегрирования  выберем вдоль ветвей контура.

Для 1-й ветви:

U1n=(1((n =I1 R1     (    (1=(n+I1R1,

U2n=(2((n=E1   (    (2=(n+E1,

U12=(1((2=(n+I1R1 -(n-E1= I1R1 -E1.

По аналогии для других ветвей:

U23=(2((3= I2R2 ;

U34=(3((4= (I3R3 +E3;

U41=(4((1=(I4R4 .

Сумма всех напряжений по замкнутому контуру: (U=U12+U23+U34+U41=0, откуда следует, что I1R1 + I2R2 – I3R3 – I4R4 = E1 – E3,  или

(IR=(E  (  2-ой закон Кирхгофа.

Формулировка 2-го закона Кирхгофа: в замкнутом контуре электрической цепи или схемы алгебраическая сумма падений напряжений ((IR) равна алгебраической сумме ЭДС ((E). Отдельные слагаемые в эти суммы входят со знаком ”+”, если их действие совпадает с направлением  обхода контура, и со знаком ”(”, если не совпадает.

4.Энергетический баланс в электрической цепи

Энергия от источника переносится приемнику электромагнитным полем со скоростью распространения волны. Для воздушных линий  электропередачи  эта скорость близка к скорости света с=300000 км/с, для кабельных линий она чуть меньше . Таким образом, электромагнитная волна за единицу времени  (1 сек) многократно пробегает путь от источника энергии до приемника.

Согласно закону сохранения энергии в любой электрической цепи за любой промежуток времени T должен выполняться  баланс между генерируемой и потребляемой энергией: (Wист=(Wпр. Количество энергии, за единицу времени (1сек), называется мощностью, следовательно, в любой цепи существует баланс  между мощностью источников и приемников: (Рист=(Рпр.

В любой энергосистеме, состоящей из электростанций, линий электропередачи и потребителей электроэнергии в любой момент времени существует динамическое равновесие между суммарными мощностями источников и приемников  электрической энергии, при этом источники энергии  должны постоянно приспосабливаться к изменяющимся запросам потребителя. Электростанции в энергосистеме   работают  без промежуточного склада  готовой продукции!

5. Физические процессы в электрической цепи

Электрической цепью называется совокупность технических устройств, образующих пути для замыкания электрических токов  и предназначенных для производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии. Любая электрическая цепь предполагает наличие в своей структуре как минимум трех элементов, а именно: источников энергии, приемников энергии и соединяющих их проводов или линий электропередачи. Как известно, носителем энергии является электромагнитное поле, которое сосредоточено как внутри так и вне проводов. Таким  образом, для рассмотрения физических явлений  в электрической цепи во всей полноте необходимо проводить расчет и исследование электромагнитного поля заданной цепи. При физическом решении этой задачи пользуются дифференциальными понятиями и параметрами, характеризующими электромагнитное поле в рассматриваемой точке, такими как (Е,(Н,((, (В,(D, (, (, ( . Математическое описание электромагнитных полей на основе дифференциальных понятий оказывается сложной задачей.

Электрическая цепь состоит, как правило, из отдельных однородных участков. В этом случае предоставляется возможность с достаточной для инженерных расчетов  точностью описывать процессы  на отдельных участках с помощью интегральных понятий:

электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии;

электрическое напряжение;

электрический ток;

электрический заряд;

магнитный поток;

электрическое сопротивление.

Применение интегральных понятий к расчетам электрических цепей  позволяет получать сравнительно  простые решения задач  с допустимой методической погрешностью.

В каждой реальной электрической цепи можно одновременно наблюдать следующие физические процессы:

1) процесс генерирования электрической энергии, который происходит в источниках (генераторах) в результате преобразования одного из видов энергии (механической, химической и др.) в электрическую;

2)процесс преобразования электрической энергии в другие виды, который протекает в приемниках энергии;

3)процесс накопления (или возврата) энергии в объеме магнитного поля:

4)процесс накопления (или возврата) энергии в объеме электрического поля:

Перечисленные физические процессы в том или другом сочетании присущи всем элементам электрической цепи, протекают одновременно и связаны между собой законом сохранения энергии.

При расчете режима электрической цепи она представляется некоторой условной схемой или схемой замещения, состоящей из комбинации идеальных схемных элементов. Каждый идеальный схемный элемент отображает на схеме один из физических процессов. Таких схемных элементов всего 5.

1) Идеальный источник напряжения (ЭДС) Е ( это схемный элемент, который генерирует на своих выводах постоянную по величине ЭДС (Е=const), не зависящую от тока, имеет символьное обозначение, показанное на рис. 5а, характеризуется напряжением [В].

2) Идеальный источник тока J(это схемный элемент, который генерирует в цепи  постоянный по величине ток (J=const), не зависящий от напряжения на его зажимах, имеет символьное обозначение, показанное на рис. 5б, характеризуется током [A].

3) Идеальный резистор R – это схемный элемент, в котором происходит только процесс преобразования электрической энергии в другие виды, имеет символьное обозначение, показанное на рис. 5в, характеризуется сопротивлением [Ом].

4) Идеальная катушка индуктивности L – это схемный элемент, в котором происходит только процесс накопления (или возврата)  энергии в магнитном поле (WM=Li2/2), имеет символьное обозначение, показанное на рис. 5г, характеризуется индуктивностью [Гн].

5) Идеальная конденсатор С – это схемный элемент, в котором происходит только процесс накопления (или возврата)  энергии в электрическом поле (WЭ=Сu2/2), имеет символьное обозначение, показанное на рис. 5д, характеризуется емкостью [Ф].

Каждый элемент электрической  цепи на схеме замещения представляется одним или комбинацией из нескольких идеальных схемных элементов в зависимости от необходимости учета тех физических процессов, которые в нем протекают. Например, лампа накаливания представляется на схеме только одним схемным элементом  резистором R, так как тепловая и световая энергия многократно больше энергии электромагнитного поля (рис. 6а), обмотка электромагнитного реле представляется на схеме комбинацией из двух элементов – R и  L (рис. 6б), а протяженная двухпроводная линия – комбинацией из 6-и схемных элементов,   которые комплексно учитывают физические процессы в ней (рис. 6в).

При составлении схемы замещения электрической цепи всегда пренебрегают второстепенными физическими процессами и явлениями, не оказывающими существенного влияния на точность технического расчета режима. Поэтому любая схема замещения реальной цепи отображает физические процессы в ней с некоторой степенью приближения.

Т.2. Теоремы и методы расчета сложных резистивных цепей

1. Основные определения

Узлом электрической цепи (схемы) называется точка, в которой сходятся не менее трех ветвей.

Ветвью электрической цепи (схемы) называется участок, состоящий из последовательно включенных элементов, расположенных между двумя смежными узлами.

Сложной называется электрическая цепь (схема), содержащая не менее двух узлов, не менее трех ветвей и не менее двух  источников энергии в разных ветвях.

В сложной электрической цепи наблюдаются одновременно в той или иной мере разнородные физические процессы, а именно, процесс генерирования электрической энергии, процесс преобразования электрической энергии в другие виды и процесс обмена энергией между магнитным полем, электрическим полем и источниками энергии. В общем случае для отображения этих физических процессов схема замещения цепи должна содержать кроме источников энергии (E, J) все разнородные схемные элементы (R, L, C). Математически физические процессы в такой схеме можно описать системой дифференциальных уравнений, составленных для схемы замещения по законам Кирхгофа.

В стационарном режиме (в режиме постоянного тока) напряжение на катушке равно нулю (), что соответствует короткому замыканию этого элемента, а при постоянном напряжении ток в конденсаторе равен нулю (), что соответствует разрыву ветви с этим элементом. Следовательно, на установившийся режим постоянного тока схемные элементы L и C не оказывают влияния и могут быть исключены из схемы замещения (участки с L закорочены, а ветви с C удалены). Цепи постоянного тока представляются эквивалентными схемами, содержащими только постоянные источники энергии E, J и резистивные элементы  R. Такие схемы получили название резистивных или постоянного тока. Установившийся режим постоянного или переменного тока в таких схемах описывается системой линейных алгебраических уравнений, составленных по законам Кирхгофа.

В  настоящей главе будут рассматриваться только резистивные цепи в режиме постоянного тока. В последующем рассмотренные в данной главе теоремы и методы расчета будут распространены на цепи переменного тока в установившемся синусоидальном режиме.

2. Метод преобразования (свертки) схемы

Если схема электрической цепи содержит только один источник энергии (E  или J), то пассивная часть схемы может быть преобразована (свернута) к одному эквивалентному элементу RЭ  ( рис. 7).

Свертка схемы начинается с самых удаленных от источника ветвей, проводится в несколько этапов до достижения полной свертки. После полной свертки схемы по закону Ома определяется ток источника: . Токи в остальных элементах исходной схемы находятся в процессе обратной развертки схемы. Такой метод расчета токов получил название метода последовательного преобразования (свертки) схемы.

При применении данного метода возможны следующие виды преобразований.

1) Последовательное преобразование заключается в замене нескольких элементов, включенных последовательно, одним эквивалентным (рис. 8).

Несложно доказать, что справедливы следующие соотношения:

и

2) Параллельное преобразование состоит в замене нескольких элементов, включенных параллельно, одним эквивалентным (рис. 9).

Несложно доказать, что справедливы следующие соотношения:

и

Для двух элементов:        и

3) Взаимное преобразование схем звезда(треугольник (рис. 4) возникает при свертке сложных схем.

Условием эквивалентности двух схем являются равенства для них токов (I1, I2, I3), напряжений (U12, U23, U31) и входных сопротивлений (R12, R23, R31) и соответственно входных проводимостей ( G12, G23, G31).

Приравняем входные сопротивления для обеих схем со стороны двух произвольных ветвей при отключенной третей (рис. 10):

(1)

(2)

(3)

Сложим почленно уравнения (1) и (3) и вычтем из суммы уравнение (2), получим:

, по аналогии: ,   .

Приравняем входные проводимости для обеих схем со стороны произвольной вершины и двух других вершин, замкнутых накоротко (рис. 11):

(4)

(5)

(6)

Сложим почленно уравнения (4) и (5) и вычтем уравнение (6), получим:

, по аналогии: ,  .

В последних уравнениях заменим проводимости на соответствующие им сопротивления , получим:

;     ;     .

При наличии полной симметрии соотношение между параметрами эквивалентных схем составляет:.

4) Замена параллельных ветвей эквивалентной ветвью (рис. 12) осуществляется согласно теореме об эквивалентном генераторе.

Напряжение холостого хода Uxxaв=EЭ  определяется по методу двух узлов:

.

Эквивалентное входное сопротивление находится методом свертки схемы:

.

5) Перенос источника ЭДС через узел схемы: источник ЭДС Е можно перенести через узел во все ветви, отходящие от узла (рис. 13а, б.).

6) Привязка источника тока к произвольному узлу согласно  схеме (рис. 14а, б):

7) Взаимное преобразование схем с источником напряжения и с источником тока согласно  схеме (рис. 15а, б):

Схемы эквивалентны при равенстве  для обеих напряжений U и токов I на нагрузке:

.

Сравнивая левые и правые части равенства, получим соотношения между параметрами эквивалентных схем:

.

3. Метод законов Кирхгофа

Теоретическая база метода: 1-й и 2-й законы Кирхгофа.

1-й закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов ветвей в узле схемы равна нулю ().

2-й закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений в произвольном контуре схемы равна алгебраической сумме ЭДС ().

Пусть требуется выполнить расчет режима в заданной сложной схеме (рис. 16) и определить токи в ветвях, напряжения на отдельных элементах, мощности источников и приемников энергии. Задана схема цепи и параметры ее отдельных элементов (E1, E2, J1, J1, J2, R1, R2, R3, R4, R5).

Анализируем структуру схемы: схема содержит n=3 (0, 1, 2) узлов и m=5 ветвей с неопределенными токами. В ветвях с источниками тока  J токи определены источниками. Общее число уравнений должно быть равно числу определяемых токов “m”.

Последовательность (алгоритм) расчета.

1) Задаются (произвольно) положительными направлениями токов в ветвях схемы (I1, I2, I3, I4, I5).

2) Составляется (n(1) уравнений для узлов по первому закону Кирхгофа. Уравнение для последнего n-го узла является зависимым (оно может быть получено путем сложения первых (n-1) уравнений).

3) Недостающие m((n(1) уравнений составляются по 2-му закону Кирхгофа. Правило выбора контуров для составления уравнений: каждый последующий контур должен включать в себя хотя бы одну новую ветвь, не охваченную предыдущими уравнениями. Число независимых контуров для схемы любой сложности не может быть больше числа m((n(1).

Ниже приведена система уравнений Кирхгофа для схемы рис. 16, состоящая из m=5 уравнений, из которых n(1=2 составлены для узлов 1 и 2 по 1-му закону Кирхгофа и m((n(1)=3 составлены для контуров К1, К2, К3 по 2-му закону Кирхгофа:

( узел 1,

( узел 2,

( контур К1,

( контур К2,

( контур К3.

4) Система уравнений приводится к матричной форме, составляются матрицы коэффициентов:

;

5) Система уравнений решается на ЭВМ по стандартной программе для решения линейных алгебраических уравнений с вещественными коэффициентами (SU1), в результате чего определяются неизвестные токи I1, I2, I3, I4, I5. Отрицательные результаты, получаемые для некоторых токов, означают, что их действительные (физические) направления не соответствуют направлениям, принятым в начале расчета.

6) Определяются напряжения на отдельных элементах схемы (), мощности источников ЭДС (),источников тока () и приемников (). При этом мощности приемников энергии всегда положительны, а мощности источников энергии могут быть отрицательными, если сомножители в произведениях  и  не совпадают по направлению.

4. Метод контурных токов

Теоретическая база метода контурных токов – 2-ой закон Кирхгофа в сочетании с принципом наложения. Предполагают, что в каждом элементарном контуре-ячейке схемы протекает «свой» контурный ток Ik, а действительные токи ветвей получаются по принципу наложения контурных токов как их алгебраические суммы. В качестве неизвестных величин, подлежащих определению, в данном методе выступают контурные токи. Общее число неизвестных составляет m((n(1).

Пусть требуется выполнить расчет режима в заданной сложной схеме рис. 11. Параметры отдельных элементов схемы заданы.

Последовательность (алгоритм) расчета.

1) Задаются (произвольно) положительными направлениями контурных токов в контурах-ячейках схемы(Iк1 , Iк2 , Iк3 ). Контуры-ячейки следует выбирать так, чтобы они не включали в себя ветви с источниками тока. Ветви с источниками тока J образуют свои контуры с заданными токами (J1, J2).

2) Составляются m((n(1) уравнений по 2-му закону Кирхгофа для выбранных контуров-ячеек с контурными токами Iк1, Iк2, Iк3. В уравнениях учитываются падения напряжений как от собственного контурного тока, так и от смежных контурных токов.

Ниже приведена система контурных уравнений для схемы рис. 17:

В обобщенной форме система контурных уравнений имеет вид:

Здесь введены следующие обозначения:

R11= R1 +R4; R22 = R2 +R5  и т. д. – собственные сопротивления контуров, равные сумме сопротивлений всех элементов контура;

R12 = R21 = 0 ; R23 = R32 = (R5  и т. д. – взаимные сопротивления между двумя смежными контурами, они положительны – если контурные токи в ветви совпадают, и отрицательны – если контурные токи в ветви направлены встречно, всегда отрицательны – если все контурные токи ориентированы одинаково (например, по часовой стрелке), равны нулю – если контуры не имеют общей ветви;

E11 = E1 + J1R4, E22 = (E2, E33 = ( E3 +J2R3  и т. д. – контурные ЭДС, равные алгебраической сумме слагаемых Enn = (E + (JR от всех источников контура.

Система контурных уравнений в матричной форме:

или в сокращенно ,

где  ( матрица контурных сопротивлений,  ( матрица контурных токов,  ( матрица контурных ЭДС.

3) Система контурных уравнений решается на ЭВМ по стандартной программе для решения систем линейных алгебраических уравнений с вещественными коэффициентами (SU1), в результате чего определяются неизвестные контурные токи Iк1, Iк2, Iк3.

4) Выбираются положительные направления токов в ветвях исходной схемы (рис. 1) (I1, I2, I3, I4, I5). Токи ветвей определяются по принципу наложения как алгебраические суммы контурных токов, протекающих в данной ветви.

I1 = Iк1 ( J1;  I2 = (Iк2;  I3 = (Iк3 – J2;  I4 = Iк1 – Ik3; I5 = (Iк2 + Ik3 .

5) При необходимости определяются напряжения на отдельных элементах (Uk = IkRk), мощности источников энергии (PEk = EkIk, PJk = Uk Jk) и приемников энергии (Pk = Ik2 (Rk).

5. Метод узловых потенциалов

Теоретическая база метода узловых потенциалов – 1-ый закон Кирхгофа в сочетании с потенциальными уравнениями ветвей. В этом методе потенциал одного из узлов схемы принимают равным нулю, а потенциалы остальных (n(1) узлов считают неизвестными, подлежащими определению. Общее число неизвестных составляет (n(1).

Рассмотрим обобщенную ветвь некоторой сложной схемы (рис. 18).

Свяжем потенциалы концов ветви (узлов) между собой через падения напряжений на отдельных участках:

или

Уравнение, связывающее потенциалы конечных точек ветви через падения напряжений на ее отдельных участках, называется потенциальным уравнением ветви.

Из потенциального уравнения ветви могут быть определены ток ветви   и напряжение на резисторе:

,        .

Пусть требуется выполнить расчет режима в заданной сложной схеме рис. 19. Параметры отдельных элементов схемы заданы.

Принимаем потенциал узла 0 равным нулю ((0 = 0), а потенциалы узлов  1 и 2 ((1  и (2) будем считать неизвестными, подлежащими определению.

Зададимся положительными направлениями токов в ветвях схемы I1, I2, I3, I4, I5. Составим потенциальные уравнения ветвей и выразим из них токи ветвей:

# I1 = ((1 – (0  + E1 )/ R1

I2 = ((2 – (0  + E2 )/ R2

I3 = ((1 – (0  + E3 )/ R3

I4 = ((0 – (1  )/ R4

I5 = ((0 ( (2  )/ R5

Составим (n-1)  уравнение по 1-му закону Кирхгофа для узлов 1 и 2:

(I1 – I3 + I4 – J1 – J2  = 0

(I2 + I3 + I5 + J2 =0

Подставим значения токов из потенциальных уравнений в уравнения 1-го закона Кирхгофа. После приведения коэффициентов получим систему узловых уравнений:

В обобщенной форме система узловых уравнений имеет вид:

Здесь введены следующие обозначения:

G11 =1/R1  +1/R3 +1/R4;  G22 =1/R2  +1/R3 +1/R5  и т.д. – собственные проводимости узлов, равные суммам проводимостей всех ветвей, сходящихся в данном узле, всегда положительны;

G12 = G21  = 1/R3; Gnm = Gmn– взаимные проводимости между смежными узлами (1 и 2, m и n), равные сумме проводимостей ветвей, соединяющих эти узлы, всегда отрицательны;

J11 = ( E1 /R3 – E3 /R3 – J1;  J11 =( E2 /R2 – E3 /R3 + J1 и т.д. – узловые токи узлов, равные алгебраической сумме слагаемых E/R и J от всех ветвей, сходящихся в узле (знак ”+”, если источник действует к узлу, и знак “(” , если источник действует от узла).

Система узловых уравнений в матричной форме:

или сокращенно    ,

где  ( матрица узловых проводимостей,  ( матрица узловых потенциалов,  ( матрица узловых токов.

Последовательность (алгоритм) расчета.

1) Принимают потенциал одного из узлов схемы равным нулю, а потенциалы остальных (n-1) узла считают неизвестными, подлежащими определению.

2) Руководствуясь обобщенной формой, составляют (n-1) уравнение для узлов с неизвестными потенциалами.

3) Определяются коэффициенты узловых уравнений и составляются их матрицы.

4) Система узловых уравнений решается на ЭВМ по стандартной программе для решения систем линейных алгебраических уравнений с вещественными коэффициентами  (SU1), в результате чего определяются неизвестные потенциалы узлов  (1,  (2, …

5) Выбираются положительные направления токов в ветвях исходной схемы I1, I2 , I3, I4, I5. Токи ветвей определяются из потенциальных уравнений ветвей через потенциалы узлов  (1,  (2, ….

6) При необходимости определяются напряжения на отдельных элементах (Uk = IkRk), мощности источников энергии (PEk = EkIk, PJk = Uk Jk) и приемников энергии (Pk = Ik2 (Rk).

6. Метод двух узлов

Метод двух узлов является частным случаем метода узловых потенциалов при числе узлов в схеме n = 2 (рис. 20).

Принимаем (0 = 0, тогда уравнение для узла 1 по методу узловых потенциалов будет иметь вид: (1G11 = J11, откуда следует непосредственное определение напряжения между узлами схемы:

( уравнение метода двух узлов.

Применительно к схеме рис. 20   данное уравнение примет конкретную форму:

7. Принцип наложения. Метод наложения

Принцип (теорема) наложения гласит, что ток в любой ветви (напряжение на любом элементе) сложной схемы, содержащей несколько источников, равен алгебраической сумме частичных токов (напряжений), возникающих в этой ветви (на этом элементе) от независимого действия каждого источника в отдельности.

Для упрощения доказательства теоремы выберем одну из наружных ветвей сложной схемы за номером 1, в которой действительный ток равен контурному: I1  = Ik1. Составим для сложной схемы систему контурных уравнений   и решим ее относительно тока I1  = Ik1  методом определителей (Крамера):

Здесь G11 –входная проводимость ветви 1, G12, G13, …, G1n– взаимные проводимости между 1-й и остальными ветвями, I11 = E1G11 – частичный ток в ветви 1 от источника ЭДС  E1, I12 = E2G12,  …, I1n = EnG1n – частичные токи в ветви 1 от источников ЭДС  E2,…, En.

Принцип наложения выполняется только для тех физических величин, которые описываются линейными алгебраическими уравнениями, например, для токов и напряжений в линейных цепях. Принцип наложения не выполняется для мощности, которая с током связана нелинейным уравнением  P=I2(R.

Принцип наложения лежит в основе метода расчета сложных цепей, получившего название метода наложения. Сущность этого метода состоит в том, что в сложной схеме с несколькими источниками последовательно рассчитываются частичные токи от каждого источника в отдельности. Расчет частичных токов выполняют, как правило, методом преобразования схемы. Действительные токи определяются путем алгебраического сложения частичных токов с учетом их направлений.

Пример. Задана схема цепи (рис. 21) и параметры ее элементов: E1 =12 B;  E2 =9 B; R1= R2 =R3 = 2 Ом. Требуется определить токи в ветвях схемы методом наложения.

На рис. 22а представлена схема цепи для определения частичных токов от источника ЭДС Е1, а на рис. 22б ( от источника ЭДС Е2.

Частичные токи в схеме рис. 22а от E1:

Ом;     I11= E1/R11=12/3 = 4A;      I21= I31= 2А.

Частичные токи в схеме рис. 22б от E2:

Ом;     I22 = E2/R22 = 9/3 = 3A;      I12= I32 = 1,5А.

Действительные токи как алгебраические суммы частичных токов:

I1 = I11 ( I12 = 4 – 1,5 = 2,5 A

# I2 = ( I21 + I22 = (2 + 3 =1 A

# I3 = I31+ I32 = 2 + 1,5 =3,5 A

8. Теорема о взаимности

Выделим из сложной схемы две произвольные ветви “m” и “n”, в одной из которых включен источник  ЭДС E (в ветви m). Теорема о взаимности гласит, что если источник ЭДС E, включенный в ветви “m”, вызывает в ветви “n” частичный ток I , то такой же источник ЭДС E, включенный в ветвь “n”, вызовет в ветви “m” такой же частичный ток I (рис.23) .

Доказательство теоремы о взаимности вытекает из принципа наложения. Частичные токи равны:

— для схемы рис. 23а, — для схемы рис. 23б.

Так как взаимные проводимости в линейной цепи равны (Gmn=Gnm), то соответственно равны токи в обеих схемах.

9. Теорема о компенсации

Формулировка теоремы: любой пассивный элемент электрической схемы можно заменить а) идеальным источником напряжения с ЭДС, равной напряжению на этом элементе (E=U) и направленной навстречу току, б) идеальным источником тока J, равным току в этом элементе (J=I) и направленным согласно току I.

Выделим пассивный элемент Rk с током Ik и напряжением Uk из схемы цепи (рис. 24а). Для доказательства п. а) теоремы включим последовательно с элементом Rk навстречу друг другу два идеальных источника ЭДС  (рис. 24б). Такое включение источников ЭДС не вызовет изменения режима сложной схемы, так как их действие взаимно компенсируется. Cоставим потенциальное уравнение между точками  “a” и “d”  :

, откуда следует, или   .

Точки “a” и “d”, как точки равного потенциала, можно закоротить и закороченный участок “a(d” из схемы удалить без нарушения ее режима. В результате удаления закороченного участка схема получает вид рис. 24в, в которой пассивный элемент Rk заменен идеальным источником ЭДС .

Для доказательства п. б) теоремы включим параллельно с элементом Rk два идеальных источника тока , направленные навстречу друг другу (рис. 25б).

Такое включение источников тока  не вызовет изменения режима сложной схемы, так как их действия взаимно компенсируются. С другой стороны ток в ветви “a(c” равен нулю (, и эту ветвь можно отключить без нарушения режима остальной части схемы. В результате отключения схема получает вид рис. 25в, в которой пассивный элемент Rk заменен идеальным источником тока Jk=Ik .

10. Теорема о линейных отношениях

Формулировка теоремы: если в произвольной к-ой ветви сложной схемы изменяется ЭДС источника Ek или сопротивление резистора Rk, то параметры режима в двух других ветвях (например, 1 и 2, I1 и I2, U1 и U2, U1 и I2, I1 и U2 ) изменяются так, что между ними сохраняется линейная зависимость (и т.д.).

Пусть изменяется ЭДС Eк. В соответствии с принципом наложения ток каждой ветви равен сумме частичных токов от каждого источника в отдельности:

Исключим из уравнений переменную величину Eк путем подстановки:

, что требовалось доказать.

Если в схеме изменяется сопротивление резистора , то для доказательства теоремы о линейных отношениях переменный резистор   следует заменить в соответствии с теоремой о компенсации переменной ЭДС  и повторить доказательство.

11. Теорема об эквивалентном генераторе

Формулировка теоремы: по отношению к выводам выделенной ветви или отдельного элемента остальную часть сложной схемы можно заменить а)эквивалентным генератором напряжения с ЭДС Еэ , равной напряжению холостого хода на выводах выделенной ветви или элемента Еэ=Uxx и с внутренним сопротивлением R0, равным входному сопротивлению схемы со стороны выделенной ветви или элемента (R0=RВХ); б)эквивалентным генератором тока с JЭ, равным току короткого замыкания на выводах выделенной ветви или элемента, и с внутренней проводимостью G0, равной входной проводимости схемы со стороны выделенной ветви или элемента  (G0=Gвх).

Для доказательства п. а) теоремы удалим из схемы рис. 26а выделенную ветвь и между точками ее подключения измерим (рассчитаем) напряжение холостого хода  Uxxab = (a((b  (рис. 26б).

Включим последовательно c выделенной ветвью два направленные встречно источника ЭДС, равные напряжению холостого хода () (рис. 26в). Такое включение дополнительных источников ЭДС не изменит режим сложной схемы, так как их действие взаимно компенсируется.

Определим ток в выделенной ветви по принципу наложения, как алгебраическую сумму из двух частичных токов: а)тока , возникающего от независимого действия ЭДС (рис. 26г); б) тока , возникающего от совместного действия ЭДС и всех источников сложной схемы (рис. 26д).

Частичный ток в схеме рис. 26г по закону Ома равен:

,

где Rвх– входное сопротивление схемы со стороны выделенной ветви.

Частичный ток в схеме рис. 26д равен нулю  I((0, так как  E((=Uxx обеспечивает условия режима холостого хода ветви.

Результирующий ток в выделенной ветви равен:

.

Полученному уравнению соответствует эквивалентная схемы замещения рис. 27а, где остальная часть схемы заменена эквивалентным генератором напряжения с параметрами  Eэ=Uxxав, , что и требовалось доказать.

Генератор напряжения (EЭ, R0) может быть заменен эквивалентным генератором тока (JЭ, G0) (рис. 27б) исходя из условия эквивалентности:.

Параметры эквивалентного генератора тока могут быть определены (рассчитаны или измерены) независимым путем, как Jэ=Iкзав , G0=Gвхав , где Iкзав ( ток короткого замыкания в выделенной ветви.

Метод расчета тока в выделенной ветви сложной схемы, основанный на применении теоремы об эквивалентном генераторе, получил название метода эквивалентного генератора напряжения (тока) или метода холостого хода и короткого замыкания (х.х. и к.з.). Последовательность (алгоритм) расчета выглядит так.

1) Удаляют из сложной схемы выделенную ветвь, выполняют расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяют напряжение холостого хода  между точками подключения выделенной ветви.

2)Удаляют из сложной схемы выделенную ветвь, закорачивают в схеме точки подключения выделенной ветви, выполняют расчет оставшейся части сложной схемы любым методом и определяют ток короткого замыкания Iкзаb в закороченном участке между точками подключения выделенной ветви.

3)Удаляют из схемы выделенную ветвь, в оставшейся части схемы удаляют все источники (источники ЭДС E закорачивают, а ветви с источниками тока J удаляют из схемы), методом преобразования выполняют свертку пассивной схемы относительно точек подключения выделенной ветви и таким образом определяют Rвхаb.

4) Составляют одну из эквивалентных схем замещения с генератором напряжения (рис. 27а) или с генератором тока (рис. 27б).

5) Выполняют расчет эквивалентной схемы (рис. 27а или рис. 27б) и находят искомый ток, например:

( по закону Ома для схемы рис. 27а;

( по методу двух узлов для схемы рис. 27б.

Так как между тремя параметрами эквивалентного генератора справедливо соотношение , то для их определения достаточно рассчитать любые два из трех параметров согласно п.п. 1), 2), 3), а третий параметр определить из приведенного соотношения.

Пример. В схеме рис. 28 с заданными параметрами элементов (E1=100 В; E2=20 В; E3=30 В, E4=10 В;  R1=R2=40 Ом; R3=R4=20 Ом; R5=R6=10 Ом) определить ток  в выделенной ветви I6  методом эквивалентного генератора.

Решение задачи выполняется поэтапно.

1) Определение Uxx=Eэ в схеме рис. 29.

A;         A;

(

B

2) Определение   Rвх=R0 в схеме рис. 30.

Ом

3) Расчет эквивалентной схемы рис. 31 и определение искомого тока I6.

A

# Т. 3. Электрические цепи переменного синусоидального тока

1. Переменный ток (напряжение) и характеризующие его величины

Переменным называется ток  i(t) [напряжение u(t)], периодически изменяющийся во времени по произвольному закону. В электроэнергетике понятие ’’переменный’’ употребляют в более узком смысле, а именно( под переменным  понимают ток (напряжение), изменяющийся во времени по синусоидальному закону(

i(t)=Im sin((t+(i),

u(t)=Umsin((t+(u)

Графические диаграммы этих функций имеют вид рис. 32:

Время, за которое происходит одно полное колебание, называется периодом и обозначается буквой Т. Число полных колебаний (периодов) в единицу времени называется частотой f:

(Гц(

Из математики известно, что синусоидальная функция времени может быть описана вращающимся вектором со скоростью вращения (. В технике эта величина получила название угловой частоты(

( = 2(f =      (с-1( или (рад(с(

В выражениях функций i(t)  и u(t) приняты обозначения:

u(t), i(t) или u, i   ( мгновенные значения функций, т.е. их значения в произвольно выбранный момент времени;

Um, Im ( амплитудные (максимальные) значения функций;

((t+() ( фаза, определяющая момент времени;

(u, (i – начальные фазы функций, определяющие их значения в момент t=0, зависят от выбора начала отсчета времени;

( = (u((i – угол сдвига фаз (разность начальных фаз) между напряжением и током, не зависит от выбора начала отсчета времени.

Синусоидальная форма для функций токов и напряжений в электроэнергетике утверждена в качестве стандарта и является одним из показателей  качества электроэнергии как товара.

Из физических законов следует, что при протекании синусоидального тока  i=Imsin(t  через любой линейный элемент электрической цепи напряжение на его зажимах также будет синусоидальным, и наоборот, при синусоидальном напряжении ток также будет иметь синусоидальную форму.

# Из закона Ома для резистора R следует(

uR = Ri=RImsin(t=Umsin(t.

# Из закона электромагнитной индукции для катушки L следует(

uL = ( e = = (LImcos(t = Umsin((t+90().

# Из закона сохранения заряда для конденсатора С следует(

uC = = Umsin((t(90().

Таким образом, в цепи переменного тока любой сложности напряжения и токи на всех участках будут изменяться по синусоидальному закону при условии, что источники энергии обеспечивают синусоидальную форму напряжений на их выводах.

Диапазон частот токов и напряжений, применяемых в различных отраслях современной техники, очень велик( от 10-1 Гц до 109 Гц. В электроэнергетике в качестве стандарта частоты в Европе принята частота  f=50 Гц ((=2(f = 314 c-1), а в США и Канаде f = 60 Гц (( = 377 с-1), в других странах возможны оба варианта или один из них.

Частота f = 50 Гц принята в качестве стандарта исторически на заре развития электроэнергетики и уже  не соответствует сегодняшнему уровню развития техники. Оптимальной на сегодня была бы частота в диапазоне 150 – 200 Гц. Однако переход на оптимальную частоту связан с большими техническими сложностями и в ближайшее время не может быть осуществлен.

2. Среднее и действующее значения переменного тока и напряжения

Среднее значение Fср произвольной функции времени f(t)  за интервал времени Т определяется по формуле (

Численно среднее значение Fср равно высоте прямоугольника, равновеликого по площади фигуре, ограниченной кривой f(t), осью t и пределами интегрирования 0 – Т  (рис. 33).

Для синусоидальной функции среднее значение за полный период Т (или за целое число полных периодов) равно нулю, так как площади положительной и отрицательной полуволн этой функции равны. Для переменного синусоидального тока (напряжения) среднее значение определяют за половину периода (Т/2) между двумя нулевыми значениями (рис. 34) (

# Iср=Imsin(t dt =  Im

Аналогично получим для напряжения:

Действующее значение переменного тока (напряжения) определяется как среднеквадратичное значение функции за период (

===

==

Аналогично получим для напряжения:

Количество энергии, выделяемое переменным током в резисторе R за время Т, по закону Джоуля будет равно  W = =I2RT, а активная мощность соответственно     Р =   = I2R .

Таким образом, параметры электрической энергии на переменном токе (количество энергии, мощность) характеризуются действующими значениями напряжения U и тока I. По этой причине в электроэнергетике принято все теоретические расчеты и экспериментальные измерения выполнять для действующих значений токов и напряжений. В радиотехнике и в технике связи, наоборот, оперируют максимальными значениями этих функций.

Приведенные выше формулы для энергии и мощности переменного тока полностью совпадают с аналогичными формулами для постоянного тока. На этом основании можно утверждать, что энергетически постоянному току эквивалентно действующее значение переменного тока.

Синусоидальная функция времени, как периодическая функция, характеризуется следующими коэффициентами (

ка =  =  ( 1,41- коэффициент амплитуды,

кф = – коэффициент формы.

3. Векторные диаграммы переменных токов и напряжений

Из курса математики известно, что любую синусоидальную функцию времени, например i(t)=Imsin((t+(), можно изобразить вращающимся вектором при соблюдении следующих условий (

а) длина вектора в масштабе равна амплитуде функции Im ;

б) начальное положение вектора при t = 0 определяется начальной фазой ( ;

в) вектор равномерно вращается с угловой скоростью (, равной угловой  частоте функции.

При соблюдении названных условий проекция вращающегося вектора на вертикальную ось y в системе координат х(у в любой момент времени t( равна мгновенному значению функции i(t(), следовательно  i = Im sin((t+()

Рассмотрим процессы в схеме электрической цепи рис. 36. Изобразим синусоидальные функции токов и напряжений вращающимися векторами для произвольного момента времени, например t = 0 (рис. 37а). При рассмотрении установившегося режима в схеме мгновенные значения функций не представляют интереса, поэтому момент времени, для которого строится векторная диаграмма, может быть выбран произвольно. Целесообразно один из векторов принять начальным или исходным и совместить его на диаграмме с одной из осей координат (вектор Е на рис. 37б совмещен с осью y), при этом остальные векторы располагают по отношению к исходному вектору под углами, равными их сдвигам фаз.

Так как на практике интерес представляют действующие значения токов и напряжений, то на векторных диаграммах длины векторов принимают равными в выбранных масштабах их действующим значениям (рис. 37б).

Совокупность векторов, характеризующих процессы в цепи переменного тока, построенных в выбранных масштабах и с соблюдением правильной их ориентации друг относительно друга, называется векторной диаграммой.

4. Теоретические основы комплексного метода расчета цепей

переменного тока

Из курса математики известно, что комплексное число Z может быть представлено в следующих трех формах( показательной, тригонометрической и алгебраической(

В основе перехода от одной формы комплексного числа к  другой лежит известная из математики формула Эйлера (

# Здесь обозначены(

j =  – мнимое единичное число,

Z – модуль комплексного числа,

( ( аргумент комплексного числа,

а – вещественная часть комплексного числа,

jb – мнимая часть комплексного числа.

Соотношения между коэффициентами различных форм комплексного числа вытекают из формулы Эйлера (

a = Z cos( (   b = Z sin( (   Z =(  ( = arctg  .

Приведем наиболее часто встречающиеся численные соотношения (

ej0 = 1   (    e( j180( = (1   (    e j90( = +j   (    e-j90( = (j   (

1(j = (j   (    j2 = (1         (    j3 = (j         (  и т.д.

Комплексное число Z = Z ej( = a + jb   может быть изображено вектором на комплексной плоскости (рис. 38), при этом алгебраической форме числа  соответствует декартовая система координат (a ( x; b ( y), а показательной форме числа Z =  ( полярная система координат (Z ( (( ( ( ().

Можно утверждать, что каждой точке (вектору) на комплексной плоскости соответствует определенное комплексное число, и наоборот, каждому комплексному числу соответствует определенная точка (вектор) на комплексной плоскости.

Известно, что синусоидальную функцию можно изобразить вектором, а вектор в свою очередь можно представить комплексным числом. Таким образом, синусоидальные токи и напряжения, характеризующие установившийся режим цепи переменного тока, могут быть представлены комплексными числами (

(   ( комплексная амплитуда,

(  ( комплексное действующее значение. Здесь ( (знак соответствия.

При расчете цепей переменного тока возникает необходимость выполнения различного рода математических операций с синусоидальными функциями. При замене синусоидальных функций (оригиналов) комплексными числами (изображениями) соответствующие математические операции выполняются с комплексными числами.

Сложение (вычитание) комплексных чисел производится в алгебраической форме

Умножение комплексных чисел может выполняться, как в алгебраической, так и в показательной формах:

Деление комплексных чисел может выполняться как в алгебраической, так и в показательной формах:

Возведение в степень (извлечение корня) комплексного числа выполняется только в показательной форме:

Установим порядок дифференцирования и интегрирования синусоидальных функций в комплексной форме. Пусть задана некоторая функция тока и ее комплексное изображение:

Производная и интеграл от этой функции их комплексные изображения будут равны:

;

.

Таким образом, дифференцированию синусоидальной функции времени соответствует в комплексной форме умножение ее комплексного изображения на множитель j(, а интегрированию – соответственно деление на тот же коэффициент:

Замена математических операций 2-го рода (дифференцирование, интегрирование) операциями 1-го рода (умножение, деление) существенно упрощает расчет цепей переменного тока в комплексной форме.

Современные инженерные калькуляторы в режиме «compl» позволяют выполнять все действия с комплексными числами непосредственно так же, как с обычными числами. При этом следует принять во внимание, что калькулятор выполняет действия над комплексными числами только в алгебраической форме  и результаты расчета выдает также в алгебраической форме. Если исходные комплексные числа заданы в показательной форме , то после их ввода необходимо выполнить операцию преобразования их в алгебраическую форму.

Комплексный метод расчета цепей переменного тока был разработан в 1910-1912гг. американским инженером Штейнметцом и сыграл большую роль в развитии теории электрических цепей переменного тока.

5. Мощность переменного тока

В сложной электрической цепи, состоящей из разнородных элементов R, L, C, одновременно происходят следующие физические процессы:

а) необратимый процесс преобразования электрической энергии в другие виды (тепловую, механическую и др.), который называется активным;

б) обратимый процесс колебания энергии между переменным электрическим полем конденсаторов , магнитным полем катушек и источником энергии, который называется реактивным.

Процесс преобразования и процесс колебания энергии взаимно накладываются друг на друга, создавая в цепи единый сложный энергетический процесс.

Пусть электрическая цепь носит активно-индуктивный характер и может быть представлена простой схемой, состоящей из источника ЭДС е и пассивных элементов R и  L, включенных последовательно (рис. 39):

Напряжение и ток на входе схемы как функции времени и их комплексные изображения будут равны:

;

.

Мгновенная мощность, как функция времени, состоит из двух слагаемых:

Первое слагаемое  характеризует процесс преобразования электрической энергии в другие виды (активный процесс). Второе слагаемое   изменяются по периодическому закону с частотой 2( и характеризует процесс обмена энергией между магнитным полем приемника и источником энергии (реактивный процесс).

Количество энергии, которое преобразуется в приемнике в другие виды в единицу времени, называется активной мощностью P. Математически активная мощность может быть получена как среднее значение мгновенной мощности за период:

Реактивная мощность Q характеризует интенсивность обмена энергией между магнитным полем приемника и источником и определяется по формуле:

Реактивная мощность индуктивного характера  положительна, а  емкостного характера  отрицательна. Противоположность знаков указывает на тот факт, что колебания энергии в разнородных элементах совершаются в противофазе.

В технике используется понятие полной мощности S, которая не имеет физического смысла и определяется по формуле:

.

Мощности S, P, Q образуют прямоугольный треугольник, который называется треугольником мощностей (рис. 40).

Хотя физическая размерность мощностей S, P, Q одинакова, а именно , для каждой из них на практике применяется своя единица измерения: для активной мощности P ( ватт , для реактивной мощности Q (  вольтампер реактивный , для полной мощности S ( вольтампер .

В соответствии с законом сохранения энергии в цепи переменного тока должны балансироваться независимо друг от друга активные и реактивные мощности приемников и источников энергии: и . Баланс для полных мощностей не соблюдается.

При расчете цепей переменного тока комплексным методом мощности S, P, Q представляют в комплексной форме:

где ( сопряженный комплекс тока .

Таким образом

( модуль  комплексной мощности;

( вещественная часть;

( мнимая часть.

6. Переменные ток в однородных идеальных элементах

Существует три типа идеальных схемных элементов: резистор R, катушка L и конденсатор C. Рассмотрим процессы в цепи с каждым из названных элементов в отдельности.

а) Цепь с идеальным резистором R.

Пусть к цепи  с резистором R (рис. 41а) приложено переменное напряжение:

.

Ток и напряжение на зажимах резистора связаны между собой физическим законом Ома, т. е.

,

где ,  ( уравнения закона Ома для амплитудных и действующих значений функций.

Угол сдвига фаз между напряжением и током  , следовательно, в цепи с резистором R ток и напряжение совпадают по фазе.

Комплексное сопротивление резистора является чисто вещественным:

.

Мгновенная мощность в цепи с резистором R всегда положительна:

Это означает, что в цепи с резистором R протекает только процесс преобразования электрической энергии в другие виды (активный процесс). По этой причине сопротивление резистора R на переменном токе называется активным.

Графические диаграммы функций времени u(t), i(t), p(t)  представлены на рис. 42, а векторная диаграмма напряжения и тока ( на рис. 41б.

б) Цепь с идеальной катушкой L

Пусть к цепи с идеальной катушкой L (рис. 43а) приложено переменное напряжение:

Ток и напряжение на зажимах катушки связаны между собой физическим законом электромагнитной индукции , откуда следует:

,

где   ( индуктивное реактивное сопротивление катушки,

Уравнения закона Ома для амплитудных и действующих значений функций:

Угол сдвига фаз , т.е. в цепи с катушкой L ток отстает от напряжения (напряжение опережает ток) на угол .

Комплексное сопротивление катушки является чисто мнимым и положительным:

Мгновенная мощность цепи изменяется по синусоидальному закону с частотой 2(:

.

Это означает, что в цепи с катушкой L происходит только периодический процесс обмена энергией между магнитным полем катушки  и источником (реактивный процесс). По этой причине сопротивление катушки переменному току XL =(L называется реактивным.

Графические диаграммы функций времени u(t), i(t), p(t)  представлены на рис. 44, а векторная диаграмма напряжения и тока ( на рис. 43б.

в). Цепь с идеальным конденсатором С.

Пусть к цепи с идеальным конденсатором С (рис. 45а) приложено переменное напряжение

Ток и напряжение на зажимах конденсатора связаны между собой физическим законом сохранения заряда:

,

где  ( емкостное реактивное сопротивление  [Ом].

Уравнения закона Ома для амплитудных и действующих значений функций: , .

Угол сдвига фаз , т. е. в цепи с конденсатором С ток опережает напряжение (напряжение отстает от тока) на угол 90°.

Комплексное сопротивление конденсатора является чисто мнимым и отрицательным:

.

Мгновенная мощность цепи изменяется по синусоидальному закону с частотой 2(:

Это означает, что в цепи с конденсатором С происходит только периодический процесс обмена энергией между электрическим полем конденсатора  и источником (реактивный процесс). По этой причине сопротивление конденсатора переменному току  называется реактивным.

Графические диаграммы функций времени u(t), i(t), p(t) представлены на рис. 46, а векторная диаграмма напряжения и тока – на рис. 45б.

7. Электрическая цепь с последовательным соединением

элементов R, L и C

Пусть в заданной схеме с последовательным соединением элементов R, L и C (рис. 47) протекает переменный ток

.

По 2-му закону Кирхгофа для мгновенных значений функций получим уравнение в дифференциальной форме:

.

То же уравнение в комплексной форме получит вид:

где  ( комплексное сопротивление,  ( реактивное (эквивалентное) сопротивление,  ( модуль комплексного или полное сопротивление,   ( аргумент комплексного сопротивления или угол сдвига фаз между напряжением и током на входе схемы. При  фазный угол φ>0, при этом  цепь в целом носит активно-индуктивный характер, а при   и φ<0 – цепь в целом носит активно-емкостный характер.

Уравнение закона Ома для последовательной схемы будет иметь вид:

( в комплексной форме,

( в обычной форме для модулей.

Векторная диаграмма тока и напряжений при φ>0 показана на рис. 48.

В рассматриваемой цепи на переменном токе будут происходить одновременно два физических процесса: преобразование энергии в другие виды в резисторе R (активный процесс) и взаимный обмен энергией между магнитным полем катушки, электрическим полем конденсатора и источником энергии (реактивный процесс).

8. Электрическая цепь с параллельным соединением

элементов R, L и С

Пусть на входе схемы рис. 49 действует переменное напряжение:

По 1-му закону Кирхгофа для мгновенных значений функций получаем уравнение в дифференциальной форме:

То же уравнение в комплексной форме получит вид:

,

где  ( комплексная проводимость,  ( активная проводимость,  ( реактивная индуктивная проводимость,        ( реактивная емкостная проводимость,  ( реактивная (эквивалентная) проводимость,  ( модуль комплексной проводимости или полная проводимость,  ( аргумент комплексной проводимости или угол сдвига фаз между напряжением и током на входе схемы. При  и φ>0 – цепь в целом носит активно-индуктивный характер, а при  и φ<0 – цепь в целом носит активно-емкостный характер.

Уравнение закона Ома для параллельной схемы будет иметь вид:

( в комплексной форме;

( в обычной форме для модулей.

Векторная диаграмма токов и напряжения при φ>0 показана на рис. 50.

На переменном токе в рассматриваемой цепи будут происходить одновременно два физических процесса: преобразование электрической энергии в другие виды (активный процесс)  и взаимный обмен энергией между магнитным полем катушки, электрическим полем конденсатора и источником энергии (реактивный процесс).

9. Активные и реактивные составляющие токов и напряжений

При расчете электрических цепей переменного тока реальные элементы цепи (приемники, источники) заменяются эквивалентными схемами замещения, состоящими из комбинации идеальных схемных элементов R, L и С.

Пусть некоторый приемник энергии носит в целом активно-индуктивный характер (например, электродвигатель). Такой приемник может быть представлен двумя простейшими схемами замещения, состоящими из 2-х схемных элементов R и L: а) последовательной (рис. 51а) и б) параллельной   (рис. 51б):

Обе схемы будут эквивалентны друг другу при условии равенства параметров режима на входе: , .

Для последовательной схемы (рис. 51а) справедливы соотношения:

,

.

Для параллельной схемы (рис. 51б) справедливы соотношения:

,

.

Сравнивая правые части уравнений для  U и I, получим соотношения между параметрами эквивалентных схем:

,  , ,  .

Из анализа полученных уравнений следует сделать вывод, что в общем случае   и  и соответственно  и , как это имеет место для цепей постоянного тока.

Математически любой вектор можно представить состоящим из суммы нескольких векторов или составляющих.

Последовательной схеме замещения соответствует представление вектора напряжения в виде суммы двух составляющих: активной составляющей Uа, совпадающей с вектором тока I, и реактивной составляющей Uр, перпендикулярной к вектору тока (рис. 52а):

Из геометрии рис. 52а следуют соотношения:  ,  ,  .  Треугольник, составленный из векторов , ,  получил название треугольника напряжений.

Если стороны треугольника напряжений разделить на ток I, то получится новый треугольник, подобный исходному, но сторонами которого являются полное сопротивление Z, активное сопротивление R  и реактивное сопротивление X. Треугольник со сторонами Z, R, X  называется треугольником сопротивлений (рис. 52б). Из треугольника сопротивлений следуют соотношения: R=Z(cosφ, X=Z(sinφ, , .

Параллельной схеме замещения соответствует представление вектора тока в виде суммы двух составляющих: активной составляющей Iа, совпадающей с вектором напряжения U, и реактивной составляющей Iр, перпендикулярной к вектору U (рис. 53а):

Из геометрии рисунка следуют соотношения:

,  ,  .

Треугольник, составленный из векторов    получил название треугольника токов.

Если стороны треугольника токов разделить на напряжение U, то получится новый треугольник, подобный исходному, но сторонами которого являются проводимости:     полная – Y, активная - G, реактивная – B (рис. 53б). Треугольник со сторонами Y, G, B называется треугольником проводимостей. Из треугольника проводимостей следуют соотношения:

,  ,  ,  .

Разложение напряжений и токов на активные и реактивные составляющие является математическим приемом и применяется на практике для расчета несложных цепей переменного тока.

10. Передача энергии от активного двухполюсника (источника) к пассивному двухполюснику (приемнику)

Двухполюсником называется устройство или часть схемы (цепи) с двумя выводами (полюсами). Если внутри двухполюсника содержатся источники энергии, то он называется активным (A), в противном случае – пассивным (П).

Энергетические характеристики передачи энергии от активного двухполюсника (источника) к пассивному двухполюснику (приемнику) на переменном токе зависят от соотношения параметров приемника и источника между собой (рис. 54)

По закону Ома ток в схеме равен:

.

Активная мощность приемника:

.

Активная мощность источника: PE=E(I.

При постоянных параметрах источника энергии активная мощность приемника зависит от его параметров: . Исследуем эту функцию на максимум при изменении отдельных параметров.

Условие первое: X2 = var, R2=const:

или .

Максимум мощности приемника  имеет место при условии равенства реактивных сопротивлений приемника и источника по модулю и противоположности их по знаку, например, если реактивное сопротивление источника носит индуктивный характер, то реактивное сопротивление приемника должно быть емкостным, и наоборот.

Условие второе: R2 = var, X2 = const.

или .

Максимум мощности приемника имеет место при равенстве активных сопротивлений приемника и источника.

Абсолютный максимум мощности приемника наблюдается при выполнении обоих условий и равен:

.

В режиме максимума потребляемой мощности работают приемники в линиях связи.

Коэффициент полезного действия передачи энергии от источника к приемнику равен отношению активных мощностей   и не зависит от величины их реактивных сопротивлений.

В режиме абсолютного максимума мощности приемника КПД составляет только 0,5. Линии электропередачи (ЛЭП) работают с КПД ( = 0,90÷0,95, что соответствует соотношению активных сопротивлений приемника и источника (генератора + ЛЭП) R2/R1=10÷20.

На графической диаграмме рис. 2 показаны энергетические характеристики передачи энергии при  R2= var,  Х2=const в функции тока: P2, h = f(I).

11. Компенсация реактивной мощности приемников энергии

# Активная мощность приемника P=UIcos(  характеризует интенсивность потребления им энергии и зависит от режима его работы.

Реактивная мощность приемника Q=UIsin(   характеризует интенсивность обмена энергией между электромагнитным полем приемника и остальной цепью. Эта мощность положительна при индуктивном характере приемника () и отрицательна при емкостном характере (). В промышленных условиях преобладающее большинство приемников имеют активно-индуктивный характер () и потребляют положительную реактивную мощность. Параллельное подключение к таким приемникам конденсаторов, потребляющих отрицательную реактивную мощность  и, таким образом, являющихся генераторами реактивной мощности для приемников, позволяет уменьшить (компенсировать) суммарную реактивную мощность: .

Компенсация реактивной мощности позволяет при неизменной активной мощности уменьшить потребляемый от сети ток:

.

Схема цепи в режиме компенсации реактивной мощности показана на рис. 56.

При увеличении емкости компенсирующего конденсатора С пропорционально будет увеличиваться потребляемый им ток . Ток линии, равный геометрической сумме токов нагрузки и конденсатора (), вначале будет уменьшаться (при QL>QC), достигнет своего минимального значения при полной компенсации реактивной мощности , а затем начнет  возрастать при QC > QL (рис. 57).

Из геометрии рис. 57 следует соотношение:

.

Тот же ток из закона Ома:

.

Из совместного решения этих двух уравнений вытекает  формула для расчeта емкости компенсирующего устройства от первоначального значения  tg(2  до заданного tg:

[мкФ].

Сопротивление воздушных ЛЭП носит активно-индуктивный характер с существенным преобладанием реактивного сопротивления (XЛ >> RЛ), поэтому падение напряжения в линии UЛ = I(RЛ+jXЛ) почти на 90˚ опережает ток. На рис. 5 показано семейство векторных диаграмм токов и напряжений для разных значений компенсирующей емкости С=var при постоянном значении напряжения в начале линии .

Из анализа семейства диаграмм следует, что увеличение степени компенсации реактивной мощности повышает напряжение U2 на выводах нагрузки, таким образом, происходит компенсация потери напряжения в линии (U = U1 – U2. На практике указанная функциональная зависимость U2 = f(C) используется для поддержания заданного уровня напряжения на выводах (шинах) нагрузки при изменении ее параметров.

Таким образом, посредством компенсации реактивной мощности нагрузки в энергосистеме решаются две важные технико-экономические задачи. Во-первых, уменьшение тока линии электропередачи позволяет снизить потери мощности в ней () и повысить ее КПД. Во-вторых, с помощью регулируемых компенсирующих устройств можно управлять напряжением на выводах нагрузки, поддерживать его на заданном номинальном уровне при изменении потребляемой активной мощности P2 в широком диапазоне.

# Т.4. Резонанс в электрических цепях

1. Определение резонанса

В электрической цепи, содержащей катушки индуктивности L и конденсаторы C, возможны свободные гармонические колебания энергии между магнитным полем катушки  и электрическим полем конденсатора . Угловая частота этих колебаний (o, называемых свободными или собственными, определяется структурой цепи и параметрами ее отдельных элементов R, L ,C.

Резонансным режимом цепи или просто резонансом называется явление увеличения амплитуды гармонических колебаний энергии в цепи, наблюдаемое при совпадении частоты собственных колебаний (o с частотой вынужденных колебаний (, сообщаемых цепи источником энергии ((o = ().

В резонансном режиме колебания энергии между магнитным и электрическим полями замыкаются внутри цепи, обмен энергией между источником и цепью отсутствует, а вся поступающая от источника энергия преобразуется в другие виды, т.е. электрическая цепь по отношению к источнику энергии ведет себя как чисто активное сопротивление R (активная проводимость G). На этом основании условие для резонансного режима можно сформулировать через параметры элементов схемы, а именно: входное сопротивление и, соответственно, входная проводимость схемы со стороны выводов источника энергии должна носить чисто активный характер: Zвх=Rвх; Yвх=Gвх; Xвх=0; Bвх=0; или в комплексной форме: Im[Zвх]=0,   Im[Yвх]=0.

2. Резонанс напряжений

Резонанс в цепи с последовательным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C получил название резонанса напряжений. Простейшая схема такой цепи показана на рис. 59.

Комплексное входное сопротивление схемы:.

Условие резонанса напряжений: Xэ= XL ( XC     или     (L =  , откуда  (0 = ( резонансная или собственная  частота.

Из полученного равенства следует, что резонансного режима в цепи можно достичь изменением параметров элементов L и C или частоты источника (.

В резонансном режиме полное сопротивление схемы имеет минимальное значение и равно активному сопротивлению:

# = R,

# а ток максимален и совпадает по фазе с напряжением источника: I=E/R; ( = 0.

Векторная диаграмма напряжений и тока показана на рис. 60.

Напряжения на реактивных элементах равны по модулю, противоположны по фазе и взаимно компенсируют друг друга:

;   ,

а напряжение на резисторе равно напряжению источника : UR=IR=U=E.

Равные по модулю напряжения на реактивных элементах UL=UC = могут значительно превосходить напряжение источника U = Е при условии, что XL=XC>>R.

Выясним энергетические процессы, протекающие в цепи в резонансном режиме. Пусть в цепи протекает ток i =Imsin(t, тогда напряжение на конденсаторе составит:

.

Сумма энергий магнитного и электрического полей равна:

Таким образом, сумма энергий магнитного и электрического полей равна постоянному значению. Это значит, что между магнитным и электрическим полями происходит непрерывный обмен энергией, суммарное значение которой постоянно, а обмен энергией между источником и цепью отсутствует, при этом поступающая от источника энергия преобразуется в другие виды..

Электрическая цепь с последовательным соединением элементов R, L, C в технике получила название последовательного колебательного контура. Свойства такой цепи как колебательного контура характеризуют следующие параметры:  ( резонансная частота; ( =  ( волновое сопротивление; Q = ( добротность.

Чем больше добротность контура Q, тем выразительнее проявляются в нем резонансные явления; например, напряжения на реактивных элементах больше напряжения источника  в Q раз: UL = UC = UQ.

При изменении частоты источника ( = var будут изменяться сопротивления реактивных элементов и, как следствие, будут изменяться ток в цепи и напряжения на отдельных участках.

Частотными характеристиками контура называются зависимости сопротивлений отдельных элементов и участков от частоты XL =(L;    XC =;   X =XL(XC ;     Z= (рис. 61).

Резонансными характеристиками называются зависимости режимных параметров от частоты: UL, UC, I, (  = f(() (рис. 62).

Полосой пропускания резонансного контура называют область частот (( = (1((2, на границах которой ток I в  раз меньше своего максимального значения, т.е. I=0,707Imax. Полоса пропускания контура обратно пропорциональна его добротности:  (( =. На рис. 63 в относительных единицах представлено семейство резонансных характеристик с различными значениями добротности.

3. Резонанс токов

Резонанс в цепи с параллельным соединением источника энергии и реактивных элементов L и C получил  название резонанса токов. Простейшая схема такой цепи показана на рис. 64.

Комплексная входная проводимость схемы:

Условие резонанса токов:  или  , откуда  ( резонансная  (собственная) частота.

Из полученного равенства следует, что резонансного режима в цепи можно достичь изменением параметров элементов L и C  или  частоты источника (.

В резонансном режиме полная проводимость схемы равна активной проводимости и имеет минимальное значение:  = G, а ток источника также минимален и совпадает по фазе с напряжением источника ( ( = 0): I =UY = UG.

Токи в ветвях с реактивными элементами IL=U((jBL), IC =U(jBC) равны по модулю, противоположны по фазе и компенсируют друг друга, а ток в резисторе G равен току источника (I=IG=UG). Равные по модулю токи в реактивных элементах IL = IC могут  значительно превосходить ток источника I при условии, что BL=BC>>G .

Векторная диаграмма токов и напряжений показана на рис. 65.

Электрическая цепь с параллельным соединением элементов G, L и C в технике получила название параллельного колебательного контура. Свойства такой цепи как колебательного контура характеризуют следующие параметры:  ( резонансная частота;  ( волновая проводимость;  ( добротность.

Резонансные характеристики параллельного контура представлены на рис. 66.

### 4. Резонанс в сложных схемах

Схемы замещения реальных электрических цепей могут существенно отличаться от рассмотренных выше простейших последовательной или параллельной схем. Хотя условие резонансного режима в общем виде [ Im(Zвх)=0 и Im(Yвх)=0 ] для любой схемы сохраняется, однако конкретное содержание этих уравнений будет определяться структурой схемы замещения.

На рис. 67 приведена эквивалентная схема параллельного контура, в которой реальные элементы цепи (катушка и конденсатор) представлены последовательными схемами замещения.

Входная комплексная проводимость схемы:

Условие резонанса:

или

Отличие данного условия резонанса от аналогичного условия для простейшей схемы рис. 64 состоит в том, что в этом уравнении присутствуют параметры активных элементов R1 и R2.

Анализ полученного уравнения показывает, что при изменении  параметров одного из элементов схемы возможны различные варианты решения.

При изменении сопротивлений  R1 и R2 возможны  два варианта решения: 1)существует одна точка резонанса (корни уравнения вещественные; один положительный, а другой отрицательный); 2)резонанс в схеме невозможен (корни уравнения комплексные).

При изменении индуктивности L или емкости C возможны три варианта решения: 1)существует две точки резонанса (корни уравнения вещественные и оба положительные); 2)существует одна точка резонанса (корни уравнения равные и положительные); 3)резонанс в схеме невозможен (корни уравнения комплексные).

Решая уравнение резонанса относительно частоты, получим:

Анализ этого уравнения показывает, что при  R1 = R2  резонансная частота имеет выражение , как и для  простейшей схемы рис. 1, а при   для (0 получается неопределенное решение, что физически означает резонансный режим на любой частоте.

На рис.10 приведена схема последовательного контура, в которой реальные элементы (катушка и конденсатор) представлены различными схемами замещения.

Входное комплексное сопротивление схемы:

Условие резонанса:

или

Анализ этого уравнения показывает неоднозначную зависимость условия резонанса от значений параметров каждого элемента схемы.

Если сложная схема содержит в своей структуре  несколько (более двух) разнородных реактивных элементов, то  при изменении  частоты в  ней могут наблюдаться несколько резонансных режимов (как тока, так и напряжения) в зависимости от структуры схемы.

Т.5. Магнитносвязанные электрические цепи

1.Общие определения

Если магнитное поле, создаваемое одной из катушек, пересекает плоскость витков (сцеплено с витками) второй катушки, то такие катушки принято называть магнитносвязанными (индуктивносвязанными) (рис. 69а).

# Ф11 — часть магнитного потока, создаваемого током i1, который сцеплен только с витками катушки w1.

Ф12 — часть магнитного потока, создаваемого током i1, который сцеплен с витками обеих катушек (взаимный поток).

Ф1 = Ф11 + Ф12 —суммарный магнитный поток, создаваемый током i1.

Собственной индуктивностью катушки L называется отношение ее собственного потокосцепления к току в ней:

Взаимной индуктивностью М называется отношение взаимного потокосцепления 2-й катушки к току в 1-й или наоборот:

Степень магнитной связи между катушками характеризуется коэффициентом связи: , значение которого изменяется в пределах от 0 до 1.

При протекании одновременно по обеим катушкам постоянных токов i1 и i2 их собственные и взаимные магнитные потоки могут совпадать по направлению, и тогда происходит усиление магнитного поля, или могут быть направлены встречно, тогда происходит ослабление магнитного поля. Если при выбранных направлениях токов в катушках их собственные и взаимные потоки совпадают, то такие направления токов принято называть согласными (в противном случае ( встречными). Выводы катушек, относительно которых согласно направленные токи ориентированы одинаково (например, от вывода в катушку), называются одноименными или однополярными. На схемах электрических цепей одноименные выводы катушек обозначаются одинаковыми символьными знаками (звездочка, точка), а наличие взаимной магнитной связи ( дугой со стрелками на концах (рис. 69б). Полярность выводов магнитносвязанных катушек может быть определена на основе правила правоходового винта, если известны их геометрия и направление намотки, или путем экспериментальных измерений.

При протекании по катушкам переменных синусоидальных токов   и  в  них по закону электромагнитной индукции будут наводиться одновременно ЭДС самоиндукции и ЭДС взаимной индукции, которые в сумме уравновесят приложенные к катушкам напряжения:

Здесь знак “+” употребляется при согласном направлении токов  в катушках, а знак “(” ( при встречном направлении.

2. Последовательное соединение магнитносвязанных катушек

Пусть две магнитносвязанные  катушки (R1, L1, R2, L2, M) соединены последовательно с источником ЭДС  Е (рис. 70).

При последовательном соединении положительное направление тока выбирается одновременно для обеих катушек, поэтому его направление относительно одноименных выводов зависит только от способа соединения катушек между собой: a) согласное (*)  и  б) встречное ( ( ).

При согласном включении собственные и взаимные магнитные потоки будут складываться, а при встречном — вычитаться. По второму закону Кирхгофа:

Здесь и далее знак “+” соответствует согласному включению, а    знак “(”  ( встречному.

Комплексному уравнению соответствуют векторные диаграммы тока и напряжений  (рис. 71а ( для согласного включения, рис. 71б ( для встречного включения).

Из комплексного уравнения следует:

,   где

откуда следует, что

Решая совместно последние уравнения, получим:

Полученное соотношение используется на практике для экспериментального определения взаимного реактивного сопротивления XМ и соответственно взаимной индуктивности M. Для этого в цепи согласно схемы рис. 72  фиксируют показания трех измерительных приборов ( U, I, φ) при согласном (1) и встречном (2) включении катушек и по показаниям приборов определяют эквивалентные параметры цепи:

Большему значению Xэ соответствует согласное включение, меньшему ( встречное.

3. Сложная цепь с магнитносвязанными катушками

В сложной цепи магнитосвязанные катушки могут находиться в любых ветвях. Так как направления токов в ветвях схемы выбираются  произвольно, то токи в ветвях, содержащих магнитносвязанные катушки, могут быть направлены как согласно, так и встречно.

Расчет токов в сложной схеме с магнитносвязанными катушками производится, как правило, методом законов Кирхгофа. К расчету таких цепей неприменим  метод узловых потенциалов и метод эквивалентного генератора. Учет всех слагаемых  в уравнениях метода контурных токов довольно сложен, по этой  причине его также не применяют.

Рассмотрим  расчет схемы на конкретном примере рис. 73:

Система уравнений Кирхгофа:

При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа следует соблюдать правило полярности токов, а именно, падение напряжения от собственного тока ветви на собственном реактивном сопротивлении (I1jX1) и падение напряжения на взаимном реактивном сопротивлении от тока связанной ветви (I2jXМ)  принимаются одного знака при согласном направлении этих токов, и противоположного знака при встречном направлении (в  рассматриваемом примере токи направлены согласно).

Сделаем   подстановки   в   уравнение    (2)   I2 = I ( I1  и    в уравнение (3)    I1 = I ( I2, в результате получим новую систему уравнений:

Новой системе уравнений соответствует некоторая новая эквивалентная схема без магнитных связей (рис. 74):

Если ветви с магнитносвязанными катушкам присоединены к общему узлу одноименными выводами, то магнитная развязка имеет вид рис. 75:

Если ветви с магнитносвязанными катушкам присоединены к общему узлу разноименными выводами, то магнитная развязка имеет вид рис. 76:

Замена исходной схемы с магнитносвязанными катушками эквивалентной схемой без магнитных связей называется развязкой магнитных связей или магнитной развязкой. Магнитная развязка электрических схем применяется для упрощения их расчета. После выполнения магнитной развязки к расчету схемы применим любой метод расчета сложных схем.

4. Линейный (без сердечника) трансформатор

Схема линейного трансформатора состоит из двух магнитносвязанных катушек, к одной из которых (первичной) подключается источник ЭДС Е, а ко второй (вторичной) ( нагрузка ZН (рис. 77).

Уравнения Кирхгофа для схемы трансформатора в комплексной форме имеют вид:

С целью магнитной развязки схемы добавим в уравнение (1) слагаемые (I1jXМ ( I1jXМ), а в уравнении (2)  ( слагаемые (I2jXМ – I2jXМ),  в результате получим:

Новые уравнения являются контурными для некоторой новой эквивалентной схемы без магнитных связей (рис. 78):

Таким образом, магнитная развязка трансформатора имеет вид рис. 79:

Следует иметь в виду, что магнитная развязка является математическим приемом, направленным на упрощение расчета схемы цепи, и физически не всегда может быть заменена электрической цепью. Например, схема рис. 79 может быть реализована цепью только при условии  X1(ХМ >0  и  X2 (ХМ >0.

Т.6.   Исследование режимов электрических цепей методом круговых диаграмм.

- Уравнение дуги окружности в комплексной форме.

При изменении параметров одного из элементов сложной цепи токи всех ветвей, напряжения на всех элементах изменяются так, что концы векторов этих величин описывают дуги  некоторых окружностей. Для исследования зависимости  любой векторной величины (U, I) от переменного параметра достаточно определить дугу окружности, по которой перемещается конец этого вектора, другими словами, построить круговую диаграмму.

Уравнение дуги окружности в комплексной форме имеют вид:

,

где М = Мej( – исследуемый вектор, M0  (  вектор-хорда дуги окружности, a = const – постоянный коэффициент, ( = const – постоянный угол, n = var = (0 ( () – переменный параметр.

Порядок построения круговой диаграммы по заданному уравнению:

- На комплексной плоскости в выбранном масштабе mм откладывают вектор М0=5ej20 ( хорду дуги окружности (рис. 80).

- Вдоль вектора-хорды М0 от его начала в выбранном масштабе mа откладывают отрезок, равный коэффициенту “а”.

- Из конца отрезка “а” под углом  -( к вектору М0 проводят линию переменного параметра (л.п.п.), на которой наносят масштаб mа, принятый ранее для отрезка  “а”.

- Определят положение центра дуги как точку пересечения двух перпендикуляров: первый проводят через середину вектора-хорды М0, а второй – из начала координат к линии переменного параметра.

- Проводят рабочую дугу по ту сторону от вектора-хорды М0, где расположена линия переменного параметра.

- Вдоль линии переменного параметра откладывают текущее значение параметра “n” соединяют точку с началом вектора М0 (началом координат) и продолжают прямую линию до пересечения с дугой окружности. Искомый вектор М соответствует отрезку от начала координат до точки пересечения прямой линии с дугой окружности, при этом модуль вектора равен длине отрезка в масштабе mм, а начальная фаза вектора – углу между вещественной осью +1 и напрвлением вектора.

На рис. 80 показано семейство векторов М, построенных для различных значений переменного параметра “n” (n= 0; 10; 20; 30).

2.  Круговая диаграмма тока и напряжений для элементов последовательной цепи

Рассмотрим схему цепи, состоящую из последовательно включенных источника ЭДС  E и пассивных элементов Z1, и Z2 (рис. 81). Задано, что E = Eej(=const, Z1 = Z1ej(1 = const,  Z2 = Z2ej(2, где (2=const, a Z2 = var = 0÷( ( переменный параметр.

Преобразуем уравнение закона Ома для схемы к виду дуги окружности в комплексной форме:

,

где  М0 = Iк= E/Z1 – ток короткого замыкания, соответствует вектору-хорде дуги окружности, Z2 = n = var – переменный параметр, Z1= a = const (  постоянный коэффициент, (2 ((1= ( = const – постоянный угол.

Таким образом, уравнение для тока I является уравнением дуги окружности.

Напряжение на первом элементе представляет собой уравнение дуги окружности:

.

Напряжение на втором элементе представляет собой уравнение дуги окружности:

.

Для каждого из векторов  I, U1, U2 может быть построена круговая диаграмма согласно полученным уравнениям и по ним исследована их зависимость от переменного параметра n = Z2.

- Круговая диаграмма для произвольного тока и напряжения в сложной цепи

Пусть в схеме сложной цепи изменяется параметр сопротивления в к-той ветви Zк=Zкej(к так, что фазный угол (к= const, а модуль Zк=0÷( = var – переменный параметр.

Выделим к-тую ветвь из сложной схемы, а остальную часть схемы по отношению к ветви заменим эквивалентным генератором напряжения с параметрами Eэ = Uхх, Z0= Z0ej(o = Zвх (рис 82):

Таким образом, получившаяся эквивалентная схема рис. 82 ничем не отличается от рассмотренной ранее схемы рис. 81, и, следовательно, для переменных векторов Iк, Uк по аналогии могут быть могут быть записанные уравнения дуги в комплексной форме, например:

( есть уравнение дуги.

Докажем, что для тока In произвольной n- ой  ветви сложной схемы также может быть получено уравнение дуги в комплексной форме.

В соответствии с теоремой о  линейных отношениях исследуемый  In и ток Iк связаны между собой линейной зависимостью:

In  =  A  +  B∙Iк,

где А, В – комплексные коэффициенты, значения которых можно найти из крайних режимов схемы (холостого хода и короткого замыкания).

В режиме холостого хода Zк = (, Iкхх = 0, тогда Inxx= A.

В режиме короткого замыкания Zк = 0,  тогда  Inкз = A  + B∙Iккз = Inxx +  B∙Iккз , откуда получаем:

Подставим найденные значения коэффициентов А и В  и уравнение дуги для тока Iк в уравнение связи:

Уравнение для произвольного тока In состоит из суммы двух векторов: а) постоянного вектора Inxx, равного его значению в режиме холостого хода при Zк = (, и б) переменного вектора, изменяющегося по дуге окружности с хордой  Inкз ( Inxx. При построении круговой диаграммы тока In по этому уравнению вначале строится его постоянная составляющая Inxx, в конце которой строится круговая диаграмма для переменной составляющей, результирующий вектор получают как сумму двух составляющих.

Уравнение круговой диаграммы для произвольного напряжения может быть получено путем аналогичных логических выводов.

# Т.6. Топологические методы расчета электрических  цепей

1.Топологические определения схемы

С появлением ЭВМ и их широким применением для решения сложных математических задач были разработаны специальные топологические расчёта сложных электрических цепей, графов и матриц.

Схема сложной электрической цепи (рис. 83а) может быть заменена (представлена) направленным графом (рис. 83б) с соблюдением следующих условий:

1)узлы графа соответствуют узлам схемы;

2)ветви графа соответствуют ветвям схемы;

3) направление ветвей соответствует направлению токов в ветвях схемы.

Любая часть графа называется подграфом. Минимальный связанный подграф, соединяющий все узлы графа и не образующий контуров, называется деревом графа (на схеме графа обозначается жирной линией). Для конкретного графа может быть составлено определенное множество вариантов деревьев, но в расчете схемы принимается любой из вариантов. Ветви графа, не входящие в его дерево, называются связями или хордами.

Структура графа и соответственно структура электрической схемы может быть описана с помощью топологических матриц или матриц соединения. Таких матриц несколько, для расчета электрических цепей используются две основные:  	( матрица соединений «узлы-ветви» и ( матрица соединений «контуры-ветви».

В общем случае сложная схема содержит «m» ветвей и «n» узлов, при этом максимальное число ветвей зависит от числа узлов:  .

Составим таблицу соединений «узлы-ветви» руководствуясь следующими правилами:

1 – ветвь выходит из узла,

(1 –  ветвь входит в узел,

0 – отсутствие связи с узлом.

Т а б л и ц а  1

| № узла \ № ветви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | (1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | (1 | 0 | (1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | (1 | (1 | 1 |

Так как каждая ветвь имеет только один вход ((1) и один выход (+1), то сумма чисел по вертикали для любого столбца равна нулю. Из этого следует, что независимыми являются только 3 из 4 строк таблицы. Матрица соединений   «узлы-ветви» (табл. 2) получается из приведенной выше таблицы путем вычеркивания любой строки (например, строки №4):

Т а б л и ц а  2

| № узла \ № ветви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | (1 |  | 1 |  |  |
| 2 | (1 |  | (1 |  | 1 |  |
| 3 |  | 1 | 1 |  |  | (1 |

Размерность матрицы соединений   «узлы-ветви»  равна , где n(1 – число независимых узлов, m – число ветвей.

Независимыми называются контуры графа, образованные одной из хорд и ветвями дерева. Число независимых контуров соответствующих числу хорд графа:   , контуры нумеруются по номеру хорды  (1, 2, 3). Направление обхода контура принимается по направлению хорды, которая входит в состав этого контура.

Составим таблицу соединений «контуры-ветви», руководствуясь следующими правилами:

1 – направление ветви совпадает с направлением обхода контура,

(1 – направление ветви не совпадает с направлением обхода контура,

0 ( ветвь не входит в контур.

Т а б л и ц а  3

| № контура \ № ветви | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | (1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Данная таблица получила название матрицы соединений       ( «контуры-ветви».Размерность матрицы соединений        равна  , где – число независимых контуров, m – число ветвей.

Если матрицы соединений  и  составлены верно, то должно выполняться условие: .

- Уравнения Ома и Кирхгофа в матричной форме

Если в исследуемой сложной схеме  содержатся параллельно включенные ветви, то для составления матриц соединений такие ветви необходимо  заменить (объединить) одной эквивалентной ветвью.

В общем случае любая ветвь схемы  кроме комплексного сопротивления (проводимости)  может содержать источник ЭДС Ек, источник тока  Jк. Схема и граф обобщенной ветви показаны на рис. 1а, б:

Ток ветви Iк, напряжение ветви Uк = (1 ( (2.

Из потенциального уравнения ветви  следуют:

( уравнения Ома для к-ой ветви.

Для всех «m» ветвей составим систему уравнений по этой форме:

Заменим полученную систему из «m» уравнений матричной формой. Для этой цели введем следующие обозначения матриц:

;

Уравнения Ома в матричной форме получат вид:

Уравнения Кирхгофа  в обычной форме имеют вид:   (  первый закон Кирхгофа для узлов, -  второй закон Кирхгофа для контуров.

Система уравнений Кирхгофа в матричной  форме получается через матрицы соединений  и :

Составленная система уравнений содержит “m” неизвестных токов и “m” неизвестных напряжений, всего 2“m”  неизвестных, и непосредственно не может быть решена.

Сделаем подстановку матрицы  из матричных уравнений закона Ома,  получим:

Для сравнения приведем те же уравнения в обычной форме:

Сделаем подстановку матрицы  из матричного уравнения закона Ома, получим:

Для сравнения приведем те же уравнения в обычной форме:

3. Контурные уравнения в матричной форме

Вводим понятия контурных токов Iк . Контурные токи замыкаются по контурам-ячейкам графа, именуются по имени хорды, их направление совпадает с направлением хорды. Столбовая матрица контурных токов:

Действительные токи связаны с контурными через матрицу :

Заменим в уравнениях 2-го закона Кирхгофа действительные токи [I] на контурные  согласно формуле:

Введем обозначения:

( матрица контурных ЭДС

(  система контурных уравнений в обобщенной матричной форме.

4. Узловые уравнения в матричной форме

Вводим понятие узловых потенциалов  (у. Потенциал последнего n-го узла, для которого отсутствует строка в матрице   [A] принимается равным 0. Столбовая матрица узловых потенциалов:

Напряжения ветвей связаны с потенциалами узлов через матрицу .

Подставим в уравнения 1-го закона Кирхгофа ,  получим:

Введем обозначения:

( матрица узловых проводимостей

( матрица узловых токов.

( система узловых уравнений в обобщенной матричной форме.

Т.7. Электрические цепи трехфазного тока.

1. Трехфазная система

Многофазной системой называется совокупность, состоящая из ”n” отдельных одинаковых электрических цепей или электрических схем, режимные параметры в которых (е, u, i) сдвинуты во времени на равные отрезки   или по фазе .

Отдельные части системы называются фазами. Термин ”фаза” в электротехнике имеет два смысловых значения: первое ( как момент времени для синусоидальной функции тока или напряжения, второе ( как часть многофазной системы. В технике нашли применение   2-х, 3-х, 6-и и более фазные системы. В электроэнергетике наибольшее распространение получила трехфазная система, обладающая рядом преимуществ перед системами с другим числом фаз.

Трехфазная система состоит из трех электрических цепей или электрических схем (фаз), параметры режима (u,i) в которых сдвинуты во времени на . Отдельные фазы трехфазной системы согласно ГОСТ  обозначаются (именуются) заглавными латинскими буквами А, В, С (основное обозначение), или цифрами 1, 2, 3 (допустимое обозначение), или заглавными латинскими буквами R, S, T (международное обозначение).

Не имеет значения, какую из трех фаз именовать какой буквой А, В или С, существенным является их порядок следования друг за другом во времени. Прямым порядком следования фаз называется АВСА, при котором параметры режима (u, i) в фазе В отстают от аналогичных параметров в фазе А на 120o, а в  фазе С ( опережают на 120o. При обратном порядке следования фаз  АС ВА параметры режима в фазе С отстают  от аналогичных параметров в фазе А на 120o, а в фазе В ( опережают  на 120o.

Если отдельные фазы системы работают изолировано и независимо друг от друга, то система называется несвязанной. Рассмотрим работу простейшей несвязанной трехфазной  системы  (рис. 85). Мгновенные значения фазных ЭДС генератора сдвинуты во времени на 120o  в порядке следования фаз  A(B(C(A:

;

# Графические диаграммы этих функций показаны на рис. 86, а векторные ( на рис. 87.

Основное свойство любых переменных функций (е, u, i) в симметричной трехфазной системе состоит в том, что сумма их мгновенных значений в любой момент времени равна нулю, например, еА + еВ + еС  = 0. Найдем эту сумму для разных моментов времени:

,    ;

,    ;

,    .

Как следует из векторной диаграммы рис. 87, геометрическая сумма векторов фазных ЭДС также равна нулю:

# .

# Если нагрузка отдельных фаз равна между собой, т.е. , то фазные токи будут равны по модулю и сдвинуты по фазе относительно своих ЭДС (напряжений ) на один и тот же угол φ, а между собой, как и ЭДС, будут сдвинуты по фазе на 120о. Следовательно, фазные токи iА, iВ, iС образуют симметричную трехфазную систему и для них будут справедливы полученные ранее выводы:  iА + iВ + iС = 0;     IА + IВ + IС = 0.

Преобразуем несвязанную трехфазную систему рис. 1 в связанную путем объединения трех обратных приводов в один общий привод. Согласно 1-ому закону Кирхгофа в общем проводе должен протекать суммарный ток iN = iА + iВ + iC = 0. Это означает, что потребность в обратном проводе вообще отпадает, благодаря чему достигается значительная экономия проводов при передаче энергии от трехфазного генератора к приемнику.

Достоинства трехфазной системы:

- Передача энергии от генератора к потребителям трехфазным током  наиболее выгодна экономически, чем при любом другом числе фаз. Например, по сравнению с двухпроводной системой достигается экономия проводов в два раза (3 провода вместо 6), соответственно уменьшаются потери энергии в проводах линии.

- Трехфазная система позволяет технически просто получить круговое вращающееся поле, которое лежит в основе работы всех трехфазных машин (генераторов и двигателей).

- Элементы трехфазной системы (генераторы, трансформаторы, двигатели) просты по конструкции, надежны в работе, имеют хорошие массогабаритные показатели, сравнительно дешевы, долговечны.

- На выходе трехфазных генераторов имеется два уровня выходного напряжения – линейное и фазное, отличающиеся в  раз (Uл /Uф = ), что позволяет подключать к такому генератору приемники с различными номинальными напряжениями.

Благодаря своим достоинствам трехфазная система применяется в электроэнергетике для производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.

Трехфазная система и ее основные звенья – генератор, трансформатор, линия электропередачи, двигатель – были разработаны в 1889 году инженером Доливо-Добровольским (фирма Сименс и Шукерт). Создание этой системы явилось важным событием в истории развития теоретической и прикладной электротехники.

2. Способы соединения обмоток трехфазных генераторов

В обмотках трехфазного генератора индуктируются синусоидальные ЭДС, сдвинутые по фазе на 1200:

,

,

,

Между собой фазные обмотки генератора могут соединяться по двум различным схемам: звездой () и треугольником ().

При соединении в звезду концы фазных обмоток (фаз) генератора соединяются в общую точку N, которая называется нулевой или нейтральной, а начала обмоток служат линейными выводами генератора  А, В, С (рис. 88).

Векторная диаграмма напряжений трехфазного генератора при соединении его фазных обмоток в звезду показана на рис. 89а, б.

В трехфазном генераторе различают фазные и линейные напряжения. Фазными называются напряжения между началами и концами фазных обмоток или между одним из линейных выводов А, В, С и нулевым выводом N. Фазные напряжения равны фазным ЭДС: UА=ЕА, UВ=ЕВ, UС=ЕС (индекс N при фазных напряжениях опускается, так как φN = 0). Линейными называются напряжения между двумя линейными выводами А, В, С. Линейные напряжения равны векторной разности двух фазных напряжений:  UАВ =UА (UВ;  UВС =UВ (UС;   UСА =UС (UА .

При расчете трехфазных цепей комплексным методом фазные и линейные напряжения генератора представляются в комплексной форме, при этом один из векторов системы принимают за начальный и совмещают его с вещественной осью, а остальные вектора получают начальные фазы согласно их углам сдвига по отношению к начальному вектору. На рис. 89а показан вариант представления напряжений трехфазного генератора в комплексной форме, когда за начальный вектор принимается фазное напряжение фазы А. В этом случае фазные напряжения генератора в комплексной форме получат вид : , ,  , линейные напряжения:   ,  ,  .

На рис. 89б показан другой вариант представления напряжений трехфазного генератора в комплексной форме, когда за начальный вектор принимается линейное напряжение UAB. В этом случае фазные напряжения генератора в комплексной форме получат вид: , ,  , линейные напряжения:   ,  ,  .

Из геометрии рис. 5 получаем соотношение между модулями линейного и фазного напряжений:       UЛ  = 2UФ cos 300 =2UФ=UФ.

Обмотки трехфазного генератора теоретически можно включать по схеме треугольника. В такой схеме конец каждой предыдущей фазы соединяется с началом последующей, а точки соединения служат линейными выводами генератора (рис. 90).

При соединении фаз в треугольник в его контуре действует сумма фазных ЭДС:  = еАВ + еВС + еСА. В реальных трехфазных генераторах технически невозможно обеспечить равенство нулю для суммарной ЭДС. Так как собственные сопротивления обмоток генератора малы, то даже незначительная по величине суммарная ЭДС 0 может вызвать в контуре треугольника уравнительный ток, соизмеримый с номинальным током генератора, что привело бы к дополнительным потерям энергии и снижению КПД генератора. По этой причине обмотки трехфазных генераторов запрещается соединять по схеме треугольника.

Номинальным напряжением в трехфазной системе называется линейное напряжение. Номинальное напряжение принято выражать в киловольтах (кВ). Шкала номинальных трехфазных напряжений, применяемых на практике, имеет вид: 0,4; 1,1; 3,5; 6,3; 10,5; 22; 35; 63; 110; 220; 330; 500; 750. На потребительском уровне номинальное трехфазное напряжение может указываться в виде отношения UЛ ⁄ UФ, например: UЛ ⁄ UФ =  380 ⁄ 220 В.

5. Способы соединения фаз трехфазных приемников.

Приемники трехфазного тока могут подключаться к генератору по двум схемам – звезды () и треугольника (). Как известно, на выходе трехфазного генератора получаются два напряжение (линейное и фазное), отличающиеся в Uл/Uф = раз. С другой стороны каждый приёмник энергии рассчитан на работу при определенном напряжении, которое называется номинальным. Схема соединения фаз приемника должна обеспечить подключение его фаз номинальное фазное напряжение. Таким образом, выбор схемы соединения фаз трехфазного приемника зависит от соотношения номинальных напряжений приемника и генератора (сети).

# Схема звезды применяется в том случае, если номинальное напряжение приемника соответствует (равно) фазному напряжению генератора. При соединении в звезду концы фаз приемника объединяются в одну точку “n”, называемую нулевой или нейтральной, а начала фаз подключаются к линейным выводам трехфазного генератора А, В, С линейными проводами. Если нулевая точка приемника “n” соединена с нулевой точкой генератора “N” нулевым проводом,  то схема получила название звезды с нулевым проводом (рис. 91а). При отсутствии нулевого провода схема носит название звезды без нулевого провода (рис. 91б).

Токи, протекающие в линейных проводах по направлению от генератора к приемнику, называются линейными.

Токи, протекающие в фазах приемника по направлению от начал к концам, называются фазными. В схеме звезды фазы приемника включены последовательно с линейными проводами и по ним протекают одни и те же токи (IA, IB, IC). Поэтому для схемы звезды понятия линейные и фазные токи тождественны: IЛ = IФ.

Ток, протекающий в нулевом проводе от приемника к генератору, называется нулевым или нейтральным (IN).

Напряжения между началами и концами фаз приемника называются фазными (UAn, UBn, UCn), а напряжения между началами фаз – линейными (UAB, UBC, UCA). Линейные напряжения приемника и генератора тождественно равны.

В схеме звезды с нулевым проводом (рис. 91а) к каждой фазе приемника подводится непосредственно фазное напряжение генератора (UAN = UAn = UA, UBN = UBn = UB, UCN = UCn = UC), каждая из фаз при этом работает независимо друг от друга, а линейные (фазные) токи определяются по закону Ома:

;    ;    .

Ток в нулевом проводе  в соответствии с первым законом Кирхгофа равен геометрической сумме линейных (фазных) токов:

.

Пример. Исходные данные: UЛ ⁄ UФ =  380 ⁄ 220 В,  ZA= 100ej35 Ом, ZВ= 110ej20 Ом, ZС= 140ej35 Ом. Определить линейные (фазные) токи IA, IB, IC и ток в нулевом проводе IN.

А,

А,

А,

A.

Векторная диаграмма токов и напряжений показана на рис. 92.

При симметричной нагрузке  ток в нулевом проводе  и, следовательно, надобность в нeм отпадает. Симметричные трехфазные приемники (например, трехфазные электродвигатели) включаются по схеме звезды без нулевого провода.

При несимметричной нагрузке относительная величина тока в нулевом проводе зависит от характера и степени не симметрии фазных токов. Как правило, трехфазные приёмники стремятся спроектировать по возможности близкими к симметричным, поэтому ток в нулевом проводе в реальных условиях значительно меньше линейных (фазных) токов.

В схеме звезды без нулевого провода (рис. 91б) при любой нагрузке фаз должно выполняться условие первого закона Кирхгофа:

.

Из уравнения следует вывод, что изменение одного из токов влечет изменение двух других токов, то есть отдельные фазы работают в зависимом друг от друга режиме. При несимметричной нагрузке потенциал нулевой точки приемника Un становится не равным нулю, он “смещается” на комплексной плоскости с нулевого положения, при этом фазные напряжения приемника () не равны соответствующим фазным напряжениям генератора (), происходит так называемый перекос фазных напряжений приемника (рис. 93).

Расчет токов и напряжений в схеме звезды без нулевого провода выполняется в следующей последовательности.

Определяется напряжение (потенциал) нейтральной точки приемника по методу двух узлов:

,

где ZN ( комплексное сопротивление нулевого провода, при его отсутствии ZN=(.

Фазные напряжения приемника определяются как разности потенциалов соответствующих точек:

,    ,    .

Фазные токи приемника определяются по закону Ома:

;     ;

Комплексные мощности фаз приемника:

,  ,  .

Режим работы приемника с перекосом фазных напряжений является ненормальным и может привести его к выходу из строя. По этой причине несимметричную трехфазную нагрузку запрещается включать по схеме звезды без нулевого провода (например, осветительную нагрузку).

Схема треугольника применяется в том случае, если номинальное фазное напряжение приемника соответствует (равно) линейному напряжению генератора. При соединении в треугольник конец каждой фазы соединяется с началом последующей, а точки соединения (вершины треугольника) подключаются к линейным выводам трехфазного генератора  А, В, С линейными проводами (рис.94).

Токи, протекающие в фазах приемника по направлению от их начал к концам, называются фазными (). Токи, протекающие в линейных проводах по направлению от генератора к приемнику, называются линейными ().

В схеме треугольника фазные и линейные напряжения приемника тождественно равны (). В этой схеме к каждой фазе приемника подводится непосредственно линейное напряжение генератора, при этом отдельные фазы работают независимо друг от друга. Фазные токи определяются по закону Ома:

;    ;    .

Линейные токи определяются из уравнений первого закона Кирхгофа для вершин треугольника, они равны геометрической разности  фазных токов:

; ; .

В симметричном режиме () фазные и линейные токи симметричны,  при этом отношение их модулей  составляет IЛ / IФ =.

При несимметричной нагрузке соотношение между линейными и фазными токами определяется уравнениями первого закона Кирхгофа. На рис. 95 показана векторная диаграмма токов и напряжений для произвольной трехфазной цепи при соединении фаз в треугольник.

6. Расчет сложных трехфазных цепей

## Сложная трехфазная цепь, например, объединенная энергосистема, может содержать большое число трехфазных генераторов, линий электропередачи, приемников трехфазной энергии. Схема такой цепи представляет собой типичный пример сложной цепи переменного тока. Установившейся режим в такой схеме может быть описан системой алгебраических уравнений с комплексными коэффициентами, составленных по одному из методов расчета сложных цепей (метод законов Кирхгофа, метод контурных токов, метод узловых потенциалов). Наиболее рациональным методом расчета таких трехфазных цепей является метод узловых потенциалов, при этом составление уравнений и их решение производится в матричной форме.

В более простых случаях возможно применение любых методов расчета, позволяющих получить экономичное решение задачи. На рис. 96 представлена схема параллельного подключения нескольких трехфазных приемников с различными схемами соединения фаз к одному генератору. В представленной схеме расчет фазных и линейных токов каждого из приемников может выполняться индивидуально и независимо друг от друга, а линейные токи источника определяются как геометрические суммы токов всех приемников, например, .

Как известно, объединенная трехфазная энергосистема работает в режиме, близком к симметричному. В симметричном режиме токи и напряжения смежных фаз отличаются только углом сдвига на ±120º. Расчет токов и напряжений в установившемся симметричном режиме производится только для одной из фаз, например для фазы  А, при этом трехфазные цепи представляются однофазными эквивалентными схемами. На рис. 97 представлена символьная схема передачи энергии от трехфазного генератора к удаленным приемникам, а на рис. 98 – расчетная однофазная схема для той же цепи. На расчетной схеме рис. 98 каждому звену электропередачи соответствует его стандартная схема замещения.

В результате расчетов определяются токи и напряжения во всех элементах схемы для фазы А, например . Аналогичные токи и напряжения  в фазе В определяется умножением соответствующих величин  фазы А на поворотный множитель , а для фазы С – на множитель , например:

,

.

7. Мощность трехфазной цепи и способы ее измерения

Активная и реактивная мощности трехфазной цепи, как для любой сложной цепи,   равны суммам соответствующих мощностей отдельных фаз:

,

,

где  IA, UA, IB, UB, IC, UC  – фазные значения токов и напряжений.

В симметричном режиме мощности отдельных фаз равны, а мощность всей цепи может быть получена путем умножения фазных мощностей на число фаз:

,

,

.

В полученных выражениях заменим фазные величины на линейные. Для схемы звезды верны соотношения ;, тогда получим:

.

Для схемы треугольника верны соотношения: Uф=Uл ; Iф=Iл /, тогда получим:

Следовательно, независимо от схемы соединения (звезда или треугольник) для симметричной трехфазной цепи формулы для мощностей имеют одинаковый вид:

[Вт],

[вар],

[ВА].

В приведенных формулах для мощностей трехфазной цепи подразумеваются линейные значения  величин U и I, но индексы при их обозначениях не ставятся.

Активная мощность в электрической цепи измеряется прибором, называемым ваттметром, показания которого определяется по формуле:

, где Uw, Iw  ( векторы напряжения и тока, подведенные к обмоткам прибора.

Для измерения активной мощности всей трехфазной цепи в зависимости от схемы соединения фаз нагрузки и ее характера применяются различные схемы включения измерительных приборов.

Для измерения активной мощности симметричной трехфазной цепи применяется схема с одним ваттметром, который включается в одну из фаз и измеряет активную мощность только этой фазы (рис. 99). Активная мощность всей цепи получается путем умножения показания ваттметра на число фаз: . Схема с одним ваттметром может быть использована только для ориентированной оценки мощности и неприменима для точных и коммерческих измерений.

Для измерения активной мощности в четырехпроводных трехфазных цепях (при наличии нулевого провода) применяется схема с тремя приборами (рис. 100), в которой производится измерение активной мощности каждой фазы в отдельности, а мощность всей цепи определяется как сумма показаний трех ваттметров:

.

Для измерения активной мощности в трехпроводных трехфазных цепях (при отсутствии нулевого провода) применяется схема с двумя приборами (рис. 101).

При отсутствии нулевого провода линейные (фазные) ток связаны между собой уравнением 1-го закона Кирхгофа: . Сумма показаний двух ваттметров равна:

Таким образом, сумма показаний двух ваттметров равна активной трехфазной мощности, при этом показание каждого прибора в отдельности зависит не только величины нагрузки но и от ее характера.

На рис. 102 показана векторная диаграмма токов и напряжений для симметричной нагрузки. Из диаграммы следует, что показания отдельных ваттметров могут быть определены по формулам:

,

.

Анализ полученных выражений позволяет сделать следующие выводы. При активной нагрузке (φ = 0), показания ваттметров равны (W1 = W2).

При активно-индуктивной нагрузке(0 ≤ φ ≤ 900) показание первого ваттметра меньше, чем второго (W1 < W2), а при φ>600 показание первого ваттметра становится отрицательным (W1<0).

При активно-емкостной нагрузке(0 ≥ φ≥ (900) показание второго ваттметра меньше, чем первого (W1>W2), а при φ<(600 показание второго ваттметра становится отрицательным.

8.Вращающееся магнитное поле

Одним из важнейших достоинств трехфазной системы является возможность получения с ее помощью кругового вращающегося магнитного поля, которое лежит в основе работы трехфазных машин (генераторов и двигателей).

Для получения кругового вращающегося магнитного поля необходимо и достаточно выполнить два условия. Условие первое: необходимо 3p одинаковых катушки (p =1, 2, 3,….) расположить в пространстве так, чтобы их оси были расположены в одной плоскости и сдвинуты взаимно на равные углы ∆α=360o/3p. Условие второе: необходимо пропустить по катушкам равные по амплитуде и сдвинутые во времени на ∆t=T/3 или ∆ωt = 360o/3=120o переменные токи (симметричный трехфазный ток). При соблюдении указанных условий в пространстве вокруг катушек будет создано круговое вращающееся магнитное поле с постоянной амплитудой индукции Вmax вдоль его оси и с постоянной угловой скоростью вращения  ωп.

На рис. 103 показано пространственное расположение трех (p = 1) одинаковых катушек под равными углами в 120o согласно первому условию.

По катушкам, по направлению от их начал (A, B, C) к концам (X, Y, Z) протекает симметричный трехфазный ток:

iA = Im(sin((t+0),

iB = Im(sin((t(1200),

iC = Im(sin((t+1200).

Магнитное поле, создаваемое каждой катушкой в отдельности, пропорционально току катушки (B = k(i), следовательно магнитные поля отдельных катушек в центре координат образуют симметричную трехфазную систему В(t):

BA = Bm(sin((t+0),

BB = Bm(sin((t(1200),

BC = Bm(sin((t+1200).

Положительные направления магнитных полей каждой катушки (векторов BA, BB, BC) в пространстве определяются по правилу правоходового винта согласно принятым положительным направлениям токов катушек (рис. 103).

Результирующий вектор индукции магнитного поля B для любого момента времени может быть найден путем пространственного сложения векторов BA, BB, BC  отдельных катушек. Определим значение результирующего вектора индукции магнитного поля B для нескольких моментов времени ωt = 00; 300; 600. Пространственное сложение векторов  выполним графически (рис. 104а, б, в ). Результаты расчета сведены в отдельную таблицу:

| (t | BA | BB | BC | B | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | (/2(Bm | /2(Bm | 3/2(Bm | 0 |
| 30 | 1/2(Bm | -Bm | 1/2(Bm | 3/2(Bm | 300 |
| 60 | /2(Bm | (/2(Bm | 0 | 3/2(Bm | 600 |

Анализ таблицы показывает, что  результирующий вектор индукции магнитного поля  имеет постоянную амплитуду (Вmax=3/2(Bm) и равномерно вращается в пространстве в положительную сторону по направлению катушки А к катушке В с угловой скоростью ωп , равной угловой частоте тока ω. В общем случае угловая скорость вращения магнитного поля зависит еще и  от числа катушек:

[рад/с] или [с-1].

В технике для характеристики вращения магнитного поля пользуются понятием частоты вращения:

[об/мин].

С изменением числа p пространственная картина магнитного поля изменяется: при p=1 магнитное поле имеет два полюса (или одну пару полюсов), при p=2 – четыре полюса (или 2 пары полюсов) и т.д. (рис. 105). По этой причине число p = 1, 2, 3,… называют числом пар полюсов магнитного поля.

Частоту вращения магнитного поля можно изменять плавно изменением частоты питающего тока f, и ступенчато - изменением числа пар полюсов p. В промышленных условиях оба способа регулирования частоты вращения поля являются технически и экономически  малоэффективными. При постоянной частоте промышленного тока f=50 Гц шкала синхронных частот вращения магнитного поля в функции числа пар полюсов выглядит следующим образом:

| р, пар пол. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n, об/мин | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 |

Для изменения направления вращения магнитного поля достаточно изменить порядок следования фаз питающего тока или, попросту, поменять местами две любые фазы источника между собой.

9.Теоретические основы метода симметричных составляющих

Метод симметричных составляющих применяется для расчета трехфазных цепей в несимметричных режимах. Несимметричные режимы в энергосистеме возникают при различных видах коротких замыканий. Расчет токов коротких замыканий – важная инженерная задача в электроэнергетике, которая решается методом симметричных составляющих.

Математически любая несимметричная трехфазная система векторных величин (напряжений, токов и др.) может быть представлена в виде суммы (заменена суммой) из трех симметричных трехфазных систем, а именно: а) системы прямой последовательности с прямым порядком следования фаз A→B→C→A; б) системы обратной последовательности с обратным порядком следования фаз A→C→B→A; в) системы нулевой последовательности, которая состоит из трех равных векторов, совпадающих по фазе. Отдельные симметричные системы векторов, на которые раскладывается несимметричная система, называются симметричными составляющими. Вектора симметричных составляющих индексируются цифрами: 1 ( для прямой последовательности, 2 ( для обратной последовательности и 0 – для нулевой последовательности.

На рис. 1 представлены симметричные составляющие некоторой несимметричной трехфазной системы напряжений UA,UB,UC.

В методе симметричных составляющих для упрощения формы записи уравнений пользуются коэффициентом (поворотный множитель),  умножением на который поворачивают вектор  на угол в 1200 без изменения его модуля. Свойства поворотного множителя: ,  ,  ,  .

Вектора исходной несимметричной системы определяются по принципу наложения как геометрические суммы соответствующих векторов симметричных составляющих:

Геометрическое сложение векторов симметричных составляющих согласно этим уравнениям показано на рис. 107.

Используя поворотный множитель “a” и “a2”, выразим все слагаемые правой части уравнений через симметричные составляющие фазы А:

Умножим все члены уравнения (2) на “a”, а все члены уравнения (3) на “a2”, сложим все три уравнения почленно и получим:

Из полученного уравнения следует формула для выделения симметричной составляющей прямой последовательности из несимметричной системы векторов:

.

Умножим все члены уравнения (2) на “a2”, а все члены уравнения (3) на “a”, сложим все три уравнения почленно и получим:

Из полученного уравнения следует формула для выделения симметричной составляющей обратной последовательности из несимметричной системы векторов:

.

Сложим все три уравнения (1), (2) и (3) почленно и получим:

.

Из полученного уравнения следует формула для выделения симметричной составляющей нулевой последовательности из несимметричной системы вектор:

.

Полученные формулы применяются на практике для разложения несимметричных трехфазных систем векторов на симметричные составляющие.

- Расчет режима симметричной трехфазной нагрузки

при несимметричном напряжении

Пусть к симметричному трехфазному приемнику, например электродвигателю, приложена несимметричная система напряжений UA, UB, UC. Для получения общих закономерностей введем в схему нулевой провод с сопротивлением ZN. Схема цепи примет вид (рис. 108):

# Разложим несимметричную систему напряжений UA, UB, UC на симметричные составляющие прямой, обратной и нулевой последовательностей:

,

,

.

Применим к расчету схемы метод наложения и выполним расчет токов отдельно для каждой симметричной составляющей напряжения. Так как для каждой из симметричных составляющих трехфазная схема генератор-приемник полностью симметрична, то расчет режима можно выполнять только для одной фазы А, соответственно трехфазную схему следует заменить тремя однофазными отдельно для каждой составляющей (рис. 109а, б, в). В симметричном режиме для прямой и обратной последовательностей  ток в нулевом проводе равен нулю и, следовательно, напряжение . Это означает, что сопротивление в нейтральном проводе ZN  не оказывает влияния на фазные токи и не должно включаться  в схемы для этих последовательностей (рис. 109а, б). Токи нулевой последовательности во всех фазах совпадают и могут замкнуться только через нулевой провод: IN = IA0 + IB0 + IC0 = 3IA0.  По 2-му закону Кирхгофа для нулевой последовательности (рис. 3) получим:

UA0 = IA0Z0 + IN(ZN = IA0(Z0 + 3ZN)

Согласно полученному уравнению схема замещения для нулевой последовательности получит вид (рис. 109в), в которой последовательно с сопротивлением фазы Z0  включается утроенное сопротивление нейтрали 3ZN.

В схемах для отдельных симметричных составляющих (рис. 4а, б, в) обозначены Z1,  Z2, Z0 - комплексные сопротивления фазы приемника для токов соответственно прямой, обратной и нулевой последовательностей. Для приемников с вращающимся магнитным полем эти сопротивления существенно отличаются.

По закону Ома в каждой из схем рис. 109а, б, в производится расчет токов прямой, обратной и нулевой последовательностей:

;   ;   .

Действительные токи в исходной схеме (рис. 108) определяются по методу наложения, как векторные суммы токов прямой, обратной и нулевой последовательностей:

IA = IA1 + IA2 + IA0 ,

IB = IB1 + IB2 + IB0 = a2(IA1 +a(IA2 + IA0 ,

IC = IC1 + IC2 + IC0 =a(IA1 + a2(IA2 + IA0 .

Комплексные сопротивления фаз статичных трехфазных приемников (осветительная нагрузка, нагревательные приборы и др.) не зависят от вида последовательности, для таких приемников . Расчет токов таких приемников может выполняться обычными методами. Для трехфазных приемников, в которых существует вращающееся магнитное поле (электродвигатели, генераторы), сопротивления фаз для токов разных последовательностей существенно отличаются (). Расчет токов таких приемников при несимметричном напряжении должен производиться исключительно методом симметричных составляющих.

10. Расчет токов коротких замыканий в энергосистеме

методом симметричных составляющих.

В результате различного вида коротких замыканий в сложной энергосистеме возникает несимметричный режим. Расчет токов коротких замыканий в различных точках энергосистемы является важной инженерной задачей. Также расчеты выполняются методом симметричных составляющих.

В качестве примера рассмотрим определение тока однофазного короткого замыкания на землю в заданной точке простейшей энергосистемы. Символьная схема энергосистемы показана на рис. 110. Короткое замыкание фазы А на землю происходит в конце линии электропередачи.

В соответствии с теоремой о компенсации заменим (мысленно) несимметричный участок в точке короткого замыкания несимметричным трехфазным генератором (UA, UB, UC, причем UA =0). Несимметричную систему векторов напряжений разложим (мысленно) на симметричные составляющие UA1, UA2, UA0. Для каждой из симметричных составляющих схема цепи совершенно симметрична и может быть представлена в однофазном виде. Поэтому составляются однофазные схемы для прямой (рис. 111), обратной (рис. 112) и нулевой (рис. 113) последовательностей.

Далее в соответствии с теоремой об эквивалентном генераторе производится свертка расчетных схем для каждой из симметричных составляющих относительно выводов несимметричного участка ab. В результате свертки получаются простейшие одноконтурные схемы (рис. 114а, б, в):

Для каждой из расчетных схем (рис. 114а, б, в) составляются уравнения по 2-му закону Кирхгофа:

(1)

(2)

(3)

В полученной системе уравнений Кирхгофа содержится 6 неизвестных величин (IA1,  IA2, IA0, UA1, UA2, UA0) и ее непосредственное решение невозможно. Поэтому система уравнений Кирхгофа дополняется тремя недостающими уравнениями, вытекающими из вида короткого замыкания. В рассматриваемом примере в точке короткого замыкания напряжение фазы А равно нулю (UA = 0), а также токи фаз В и С равны нулю (IB = IC = 0). Дополнительные уравнения будут иметь вид:

(4)

(5)

(6)

В результате совместного решения системы из 6-и  уравнений определяются симметричные составляющие токов IA1,  IA2, IA0. В рассматриваемом примере решение системы может быть выполнено в следующей последовательности.

1) Вычитаем почленно из уравнения (5) уравнение (6) и получаем:

, откуда следует, что IA1 = IA2.

2) Складываем почленно уравнение (5) и уравнение (6) и с учетом, что  а2 – а = (1, получаем: , откуда следует, что IA1 = IA2 = IA0.

3) Складываем почленно уравнения (1), (2), (3) и с учетом уравнения (4) и равенства IA1 = IA2 = IA0 получаем:

, откуда следует решение для тока:

.

Все действительные токи определяются по методу  наложения через соответствующие симметричные составляющие, например, ток короткого замыкания равен току фазы А:

.

- Фильтры симметричных составляющих

Фильтрами симметричных составляющих называются технические устройства или схемы, служащие для выделения соответствующих составляющих токов или напряжений из несимметричной трёхфазной системы векторов.

Напряжения и токи, выделяемые фильтрами симметричных составляющих, используются на практике в качестве входных величин для релейной защиты энергетических установок (генераторов, трансформаторов, линий электропередачи) от несимметричных режимов, возникающих в результате коротких замыканий, или для соответствующей сигнализации о несимметричном режиме.

На рис. 115 представлена схема фильтра напряжения нулевой последовательности. Схема фильтра состоит из 3-х одинаковых трансформаторов с коэффициентом трансформации . Первичные обмотки трансформаторов включены на фазные напряжения  по схеме звезды с нулевой точкой, а вторичные – в открытый треугольник.

Напряжение на выходе фильтра равно векторной сумме вторичных напряжений трансформаторов:

Учитывая, что  , получим  , где ( коэффициент фильтра.

Фильтр напряжений обратной последовательности реализуется схемой рис. 116 при следующих соотношениях между параметрами элементов: , , .

Напряжение на отдельных участках схемы с учетом заданных соотношений между парамтрами элементов:

Выходное напряжение фильтра:

Преобразуем формулу для напряжения обратной последоватеоьности путем добавления и вычитания члена :

Сравнивая полученное уравнение с предыдущим, найдём:

,  где ( коэффициент фильтра.

Векторная диаграмма напряжений фильтра показана на рис. 117а – для симметричной системы напряжений обратной последовательности, и на рис. 117б – для симметричной системы напряжений прямой последовательности.

Так как системы прямой и обратной последовательностей отличаются только порядком следования фаз, то из этого следует, что фильтр, выделяющий напряжение одной из этих последовательностей превращается в аналогичный фильтр для выделения напряжений другой последовательности путем перестановки любых двух фаз местами.

# Text boxes

( ток проводимости [A] ;

– плотность тока проводимости [A/м2] .

S

D

iпер

iпр

q

Рис. 1

(см

i1

i2

i3

Рис. 2

dl

E

k

c

b

a

x

y

z

# Рис. 3

Рис. 4

1     I1       R1        n           E1            2

I4

I3       R3        m            E3

I2

R4

R2

4

3

а)                    б)                        в)                       г)                       д)

# E                      J                           R                          L                    C

#### Рис. 5

##### R

(

а)

##### R               L

(

б)

##### С

##### С

##### R            L

##### R               L

### Е

### Н

(

в)

#### Рис. 6

RЭ

(

##### Е

##### E

##### I

##### I

# П

#### Рис. 7

U

U1          U2                    Un

##### U

I             RЭ

I        R1          R2                     Rn

# Рис. 8

(

U               R1             R2               Rn                             U                   RЭ

Рис. 9

I                I1             I2                 In                                 I

(

1

I1

R12                         R31

2                     0                       3                           2                              3

1

I1

R1

# I2          R2                    R3              I3              I2                   R23                     I3

(

Рис. 10

1

R12                         R31

2                       0                          3                     2                                   3

1

R1

# R2                     R3                                                   R23

(

#### Рис. 11

b

b

RЭ

EЭ

E1        E2

J        R3    (

R1        R2

a        I

a      I

# A

A

#### Рис. 12

б)

##### E

##### E

##### E

(

a)

#### Рис. 13

###### J

(

б)

###### J

###### J

a)

#### Рис. 14

a

a

а)                                                                            б)

b

b

###### I

Ro

Eэ

## U            R                        J                            Ro            U

Рис. 15

а)                                                                     б)

b

b

Ro

Eэ

## U         R      (                    J            G0         U         R

#### Рис. 15

##### I

E1                             R4                          R5                             E2

K1

J1          J1          I4         I5

#### Рис.  16

J2

2

1

I1          R1                     0                    R2           I2

R3              E3                I3

K3

K2

K1

R3                  E3            I3

K1

E1                             R4                           R5                            E2

J1       J1          I4         I5

### Рис. 17

J2

2

1

I1          R1                      0                   R2          I2

Ik2

Ik3

Ik1

(2

1

(1

2

Iк                  Rк              Eк

### Рис. 18

E1                             R4                          R5                             E2

J2

2

1

J1                         I4      I5

I1          R1                     0                     R2          I2

R3            E3                 I3

### Рис. 19

(1 G11 ( (2 G12 ((3 G13(...( (n G1n = J11

((1 G21 + (2 G22 ((2 G23(...( (n G2n = J22

((1 G31 ( (2 G32 +(3 G33(...( (n G3n =J33

……........................................…...............

((1 Gn1 ( (2 Gn2 ((3 Gn3(...+ (n Gnn = Jnn

### Рис. 20

0

1

E1                                  E2

I1                      I2                                     I3

J                    R3

R1                               R2

E1                                                                 E2

### Рис. 21

R1                                 R3                        R2

I1                        I3                I2

б)

а)

### Рис. 22

E1

R1                          R3                 R3

I11                I31                 I21

E2

R1                          R3                 R2

I12                I32                 I22

n

m

n

m

а)                                                                б)

П

### Рис. 23

# E                                           I                         I                                            E

d

c

b

b

a

a

b

a

Iк

Rк        Iк

а)                                        б)                                               в)

Eк’

“

# Uк         Rk                             Uк                  Eк''                                   Uк

Iк

### Рис. 24

А

А

А

### Рис. 25

# Uк        Rк                  Jк’                         Rк         Jк’’                                  Jк

b                            b          d                                                b

а)                                        б)                                               в)

Iк       a                             a         с                                         Iк     a

А

А

А

### Рис. 26

# Uк                                                 Uкхх                            Uк                                  E2

Rвх

а)                                    б)                                          в)

b                                     b                               b               E1

Iк      a                                   a                               a         Rк       Iк

А

А

А

г)                                                                        д)

# Rвх      Uк                    E1                                                            Uкхх                           E2

b                                                                 b

a        Rк     I( = Iк                                           a         Rк       I((=0

А

а)                                                                            б)

b

b

## I

a

Ro

Eэ

## I

a

Рис. 15

а)                                                                  б)

b

b

## I

a

Ro

Eэ

## I

a

### Рис. 27

## U            R                        J                            Ro            U            R

## U            R                  Jэ                     Ro           U             R

I6         R6

E1                         E2                                           E4                                       E3

R1                         R2                                           R4                                       R3

R5

Рис. 28

a        Uххab                    b

E1                         E2                                           E4                                       E3

R1                        R2                                            R4                                       R3

R5

### Рис. 29

I1

I2

a       Rвхab              b

R1                         R2                                           R4                                       R3

R5

### Рис. 30

b

Ro

Eэ

## U           R6

## I6

a

### Рис. 31

(

(             (i

Im

Um

(u

#### T

u(t)

i(t)

t

## Рис. 32

#### Т

t

0

Fср

f

f(t)

Рис. 33

t

0

#### Т/2

Im

# I

Iср

i

#### Т

#### T

i(t)

Рис. 34

(

i(t()

i(0)

(t(

(

Im

x

y

##### Рис. 35

е                     Z1           u      Z2

Рис. 36

i1                                     i2

i

u = e = Em sin((t+()

i1 = I1m sin((t+(1)

i2 = I2m sin((t+(2)

i = Im sin((t+()

#### E

I1

I2

Im

I2m

I1m

Em

#### I

x

y

##### Рис. 37

а)

б)

y

x

показательная           тригонометрическая              алгебраическая

Z, (

(,(

a

b

+1 (x)

+j (y)

-j

##### Рис. 38

e = Im sin((t + (i)

e                 u

i              R                 L

# Рис. 39

(

# Рис. 40

#### Р

## S                            Q

+1

u

i                      R

# Рис. 41

#### U

#### I

+j

б)

а)

(t

0                                (                                  2(                                3(

u, i, p

p

u

i

##### Рис. 42

#### I

u

i                   L

# Рис.  43

U

+1

+j

(

а)

б)

0                              (                                    2(                                3(

(t

u, i, p

p

u

i

##### Рис. 44

u

i                С

# Рис. 45

(

#### U

###### I

+1

+j

а)

б)

0                                (                                   2(                               3(

p

u, i, p

(t

u

i

##### Рис. 46

u

e

uR                  uL                 uC

i            R                   L               C

Рис. 47

(

I

UL

UC

#### U

UR

UC

UL

+1

+j

-j

# Рис. 48

e              u                   R                        L                        C

i                         iR                        iL                      iC

Рис. 49

+1

U

-j

(

IR

IC

## I

IL

IL

IC

+j

# Рис. 50

U((                      G               BL

## U(

Ua              Up

Ia                Ip

## I((

I(          R                XL

а)

б)

Рис. 51

(

#### R

## Z

#### X

( j

+j

+1

(

## I

Ua

Up

## U

а)

б)

# Рис. 52

(

# Y

# G

# B

( j

+j

+1

(

# I

Ia

Ip

# U

а)

б)

## Рис. 53

### E

R1             X1             I               R2             X2

##### A

# П

Рис. 54

P2

Pmax

0,5

1

## Рис. 55

(

I

# P2, (

X2

U2                      Xc

U1

UЛ                        R2            I2                        IС

I1           RЛ                      XЛ

## Рис. 56

(j

+j

+1

I1(((       I1((         I1(          I2

IC(((           IC((           IC(

IC(((            IC(             IC(

U2

# Рис. 57

# Рис. 58

+1

U2((

U2(

I1

I1(

I1((

U2(((

U1

U2

I1(((

(j

+j

u

e

uR                 uL                uC

i            R                   L               C

# Рис. 59

+1

-j

## I

UL

UC

U=UR

UC

UL

+j

# Рис. 60

0                                          1                                      2

( /(o

X=XL(XC

#### Z

XL

R

XC

##### Рис. 61

(90o

#### E

90o

0                                      1                                         2

(

#### I

UL

UC

( /(o

Рис. 62

#### U,I,(

0,707

0                                   1                                           2

Q=10

#### Q=1

#### Q=5

( /(o

Рис. 63

I / Imax

((

1

#### E               U                  R                        L                        C

I                         IR                        IL                     IC

# Рис. 64

+1

#### U

-j

IC

I= IR

IL

IL

IC

+j

# Рис. 65

#### I

0                                          1                                      2

( /(o

I

IC

IL

IG

Рис. 66

#### I

#### L                     C

#### E

R1            I1                     R2       I2

Рис. 67

#### Е

XC

R2

I            R1                XL

Рис. 68

2                                2΄

*

1                                 1΄

*

#### M

w2

w1

i2

i1

2΄

2

1΄

1

L1

Ф11

Ф12

L2

(

###### Рис. 69

б)

а)

( дифференциальная форма уравнений 2-го закона Кирхгофа,

( комплексная форма уравнений 2-го закона Кирхгофа.

(

I          R1            L1                 M       R2    (       L2

( (

#### E

U1                                     U2

L1

L1

##### Рис. 70

( дифференциальная форма,

( комплексная форма

Рис. 71

E         U1          IR1

I

U2             IR2

IjXM   IjX1

IjXM   IjX2

а)

###### E

IjXM  = U1  IR1

IjX1

IjX2      U2       IR2      I

IjX2

б)

### A       W

V

R1    ((      Х1              ХМ     R2     (    Х2       (

Рис. 72

XM

#### E

Z1                    Z2

X1                     X2

I1                     I2

## I             Z

Рис.  73

(1)

(2)

(3)

## I        Z             ХМ

I1                      I2

Z1                    Z2

X1(ХМ               X2(ХМ

E

Рис. 74

(     ХМ            (

Рис.  75

ХМ

X1-ХМ       X2 -ХМ

X1                     X2

(

ХМ

(

(     ХМ

Рис. 76

X1+ХМ        X2+ХМ

X1                  X2

(

ZН

R1                         R2

(    ХМ       (

X1                             X2

#### E

## I1                                            I2

Рис. 77

(1)

(2)

ХМ

#### E

ZН

## R1                 X1(ХМ              X2 (ХМ             R2

Рис. 78

I1

I2

( ХМ         (

Рис. 79

ХМ

X1(ХМ              X2 (ХМ

X1               X2

(

0(

0

M30

M20

M10

30

20

10

10

20

M0

+1

+j

л.п.п.

##### Рис. 80

#### E

U1                  U2

I               Z1                   Z2

##### Рис. 81

Iк

Uк

Zк

Z0

##### Рис. 82

Eэ

2

4           4         5

2

1

E2                          E3

3

2

1

Z2                          Z6                         Z3

I2                                         I6                          I3

I4        Z4         4          Z5        I5

I1       Z1           E1

4      4       5

1

3

3

## Рис. 83

а)

б)

а)                                                                           б)

2

1

2              1

Jк            Uк

Iк       (Iк+Jк)        Eк       Zк

##### Рис. 84

( столбцовые матрицы  соответственно напряжений, токов, источников тока и источников ЭДС.

( диагональные  матрицы  соответственно сопротивлений  и проводимостей.

(  “m”  уравнений Кирхгофа для токов в матричной форме.

(  “m”  уравнений Кирхгофа для напряжений в матричной форме.

( система контурных  уравнений в матричной форме.

(матрица контурных сопротивлений

Ген.              Тр-р                                   ЛЭП                                    Нагр.

Рис. 97

iC

iB

iN = iA+ iB+ iC

iA

iA

eA                                                                ZA

iA

eC                        eB                            ZB                                                     ZC

# Рис. 85

(t

0                                (                                  2(                                3(

e

eA

eB

eC

Рис. 86

+j

+1

IC

IB

EC

EB

IA

EA

(

(

(

##### Рис. 87

EA

EB

EC

## A

B

C

N

## A

B

C

N

eA

eB

eC

б)

a)

(

##### Рис. 88

+j                                                                   +j

###### B

C                           UBC             B                                            UBC

N                                          C         UC             N

UCA        UA    UAB                                           UCA          UA      UAB

+1

+1

###### A

###### A

а)

б)

# Рис. 89

EAB

EBC

ECA

## A

###### B

###### C

б)

(

Рис. 90

## A

B

C

eAB

eBC

eCA

a)

IA                ZA

IN

n

б)

а)

n

###### N

###### C

###### B

###### A

IC                ZC

IB                ZB

IA               ZA

###### N

###### C

###### B

###### A

IC               ZC

IB               ZB

#### Рис. 91

(C

(B

(A

+j

UB

UC

UA

IB

IC

IN

IA

+1

##### Рис. 92

# Рис. 93

###### A

UCn

UBn

UB

###### B

###### C

+1

Un

UA

UC

+j

n

UAn          IA

###### N

IB

IC

IA              IAB       ZAB

###### C

###### B

###### A

IC               ICA      ZCA

IB              IBC       ZBC

#### Рис. 94

IC

###### N

###### A

###### B

###### C

IA

+j

UBC

UCA

UAB

IBC

ICA

IB

IAB

+1

# Рис. 95

n2

n1

IA3

IA2

IA1

IA

### N

### C

### B

### A

Рис. 96

П

##### Рис. 117

а)                                                                   б)

UВЫХ = Uab =0

+1                                                                          +1

# A                                                                A

UAB2         UA2                                                      UA1        UAB1

UAB2

a

UR3        a,b

UВЫХ

B              UBC                              C           C                               UBC           B

UC

b

UC                     UR3

+j                                                            +j

#### Рис. 116

# A

B

C

R1

IAB           R2

R3

IBC                 XC

a

b

c

UВЫХ

Рис. 115

# A

###### B

###### C

N

UA                          UB               UC

UA /кТ              UB /кТ          UC /кТ

*                      *                      *

*                      *                      *

Uвых

Несиммет.

нагрузка

##### Рис. 114

а)                                         б)                                     в)

Z1            a                           Z2                 a                     Z0            a

IA1                                       IA2                                  IA0

E1Э       UA1                                    UA2                                  UA0

b                                          b                                     b

Рис. 113

ZГ0             ZТ10          ZЛ0         а          ZТ20

IA0

b

3ZN                                   UA0                                   ZН0

Рис. 112

ZГ2             ZТ12          ZЛ2        а           ZТ22

IA2

UA2                                    ZН2

b

##### Рис. 111

ZГ1             ZТ11          ZЛ1         а            ZТ21

IA1

EA1                                    UA1                                   ZН1

b

##### Рис. 110

Ген.          Тр-р 1                      ЛЭП                           Тр-р 2          Нагр.

IКЗ

ZN

Рис. 109

в)

IA0           Z0

UA0

###### N

###### A                                  n

б)

IA2           Z2

UA2

###### N

A                                  n

a)

IA1           Z1

UA1

###### N

###### A                                  n

3ZN

#### Рис. 108

IB                ZФ

IC                ZФ

###### A

###### B

###### C

###### N

n

IA                 ZФ

IN               ZN

(1)

(2)

(3)

##### Рис. 107

UA0        UA2

UA                 UA1

UC1                                 UC2                   UB1

UC       UC0                             UB2

UB           UB0

+j

+1

##### Рис. 106

а)                                            б)                                                 в)

+1                                          +1                                                +1

UA1                           UA2

+j                                          +j                                     UC2     +j

UC1                                               UB1

UB2                                       UA0=UB0=UC0

б) р=2

а) р=1

##### Рис. 105

n=3000

S

N

S

S

N

N

n=1500

Рис. 104

a)(t = 0                            б)(t = 30о                                в)(t = 60о

y                                                y                                            y                  B=3/2

B=3/2     BA

###### B=3/2

BB                                 BA                  BB                                                       BB

x                                              x                                         x

BC                                                  BC

##### Рис. 103

y

+

+

(

(

B                       BA                Z

###### X                                                                       A

BB                                                                     BC

C                                        Y

+

(

x

(

(+30о

##### Рис. 102

###### A

UAB

UAB

IA

###### B

UCA

UCA

###### C

(

( (30о

IC

UCB

Рис. 101

# Несиммет-

ричная

нагрузка

###### A

B

C

*

UAB

W

W

*

*

*

IA

IС

IB

UB

*

UC

Рис. 100

# Несиммет-

ричная

нагрузка

###### A

B

C

N

*

UA

W

W

*

W

*

*

*

IA

IС

IB

Рис. 99

# Симмет-

ричная

нагрузка

###### A

###### B

###### C

###### N

W

IA

UA

*

*

#### Рис. 98

Ген.                                 Тр-р                                              ЛЭП                           Нагр.